UWAGA !

Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest możliwe podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów Zamawiający dopuszcza w ofercie deklarację Wykonawcy o spełnieniu wymagań.

Urządzenie wielofunkcyjne:

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane dla potrzeb pracy biurowej. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Funkcjonalności | Kopiowanie i drukowanie 31 stron A4 na minutę Skanowanie 30 obrazów na minutę w kolorze Wbudowany kontroler wydruku z procesorem 1,066 GHz |  |
| Media | Standard: 350 arkuszy, max. 850 arkuszy Kaseta na 250 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2) Podajnik boczny na 100 arkuszy (A6-A4, 60-210 g/m2) obsługujący zwykły papier, papier z recyklingu, koperty |  |
| Wykańczanie | Drukowanie dwustronne Elektroniczne sortowanie |  |
| System | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie |  |
| System dozowania tonera | Toner polimeryzowany |  |
| Prędkość kopiowania/drukowania A4 mono | 31 str./min. |  |
| Prędkość w dupleksie A4 mono | 31 str./min. |  |
| Prędkość w dupleksie A4 kolor | 31 str./min. |  |
| Czas pierwszej kopii mono | 13 sekund |  |
| Czas pierwszej kopii kolor | 15 sekund |  |
| Czas nagrzewania | Poniżej 36 sek. |  |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |  |
| Gradacja | 256 odcieni |  |
| Multi-kopia | 1-99 |  |
| Format oryginału | A6-A4 |  |
| Powiększenie | 25-400% w 1% krokach; auto powiększanie |  |
| Funkcje kopiowania | Duplex; kopiowanie kart ID; 2-na-1; 4-na-1; plakat; korekta jasności |  |
| Rozdzielczość druku | 1,200 x 1,200 dpi |  |
| Język opisu strony | PCL5e/c PostScript 3 PDF 1.7 XPS |  |
| Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64) Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |  |
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin |  |
| Funkcje drukowania | Bezpośredni druk plików PDF; JPEG; TIFF; XPS oraz OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); wydruk bezpieczny; łączenie; n-up; baner; nakładka; znak wodny |  |
| Prędkość skanowania kolor | 30 obr./min. |  |
| Prędkość skanowania mono | 30 obr./min. |  |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |  |
| Tryby skanowania | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |  |
| Formaty wyjściowe | TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS |  |
| Miejsca docelowe skanowania | 250 (współdzielone z fax); wsparcie LDAP |  |
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 1 GB (standard) |  |
| Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Host USB (USB Drive Printing) |  |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |  |
| Typy ramek protokołu | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |  |
| Automatyczny podajnik dokumentów | 50 oryginałów; A6 – A4; 50-110 g/m RADf |  |
| Rozmiar papieru | A6-A4; dowolny dobór rozmiaru papieru |  |
| Gramatura papieru | 60 – 210 g/m |  |
| Podajniki papieru | Standard: 350 arkuszy Max.: 850 arkuszy |  |
| Standardowe podajniki papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy; A6 – A4; 60 – 210 g/m Podajnik ręczny: 100 arkuszy; A6-A4; dowolny; 60-210 g/m |  |
| Automatyczny wydruk dwustronny | A4; 60 – 210 g/m |  |
| Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Max.: 150 arkuszy |  |
| Minimalna wydajność materiałów eksploatacyjnych | Toner: CMYK: 5,000 stron Sekcja utrwalania obrazu: Czarny: 25,000 stron; CMY: 25,000 stron |  |
| Waga systemu (kg) | Około 29 kg |  |
| Bezpieczeństwo | ISO 15408 EAL3; filtrowanie IP i blokowanie portów; SSL2; SSL3 i TSL1.0; IPsec; IEEE 802.1x; autoryzacja użytkownika; bezpieczny wydruk; |  |
| Oprogramowanie | Data Administrator Enterprise Device Manager WebConnection |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Tonery startowe, kabel zasilający |  |