Załącznik nr 1  OPZ

Województwo lubuskie

Powiat żagański

Tworzenie i aktualizacja bazy GESUT i BDOT500 oraz cyfryzacja zasobu w powiecie żagańskim

Gmina Żagań o statusie miejskim

| L.p. | Nazwa obrębu | Teryt obrębu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Żagań 0002 | 081002_1.0002 |

Zamówienie dotyczące zadania objętego niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, będzie udzielane przez Powiat Żagański.

# Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia

- Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis ma na celu:

- utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT zwanej dalej „bazą GESUT”, dla powiatu Żagańskiego zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz. U.  2015 r. poz. 1938), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie GESUT’’, oraz włączenie tej bazy do krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 28 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- poprawę jakości danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

- utworzenie BDOT500, zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2015r.poz. 2028), zwanym dalej ,,rozporządzeniem w sprawie BDOT500”, dla  dwóch obrębów miasta Żagań;

- skanowanie materiałów zasobu i zapisanie ich w bazie systemu TurboEWID zgodnie z zasadami określonymi § 15 rozporządzenia z dnia 7 października 2013 r.  w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, t.j. ze zm. );

- ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm. );

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642 ze zm.) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1031);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
(Dz. U. poz. 352);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263, poz. 1571), 
oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r. 
o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1011);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2015, poz. 219, t.j.);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2247, t.j.);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. 
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938 );

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2015 r., poz. 2028);

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.).

# Przedmiot zamówienia:

# Przedmiotem zamówienia jest:

# utworzenie BDOT500;

# utworzenie bazy GESUT;

# wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez wykonawcę bazy GESUT oraz BDOT500;

- skanowanie materiałów zasobu obejmujących mapy zasadnicze oraz operaty techniczne związane z bazą GESUT i BDOT500 z obszaru opracowania i wprowadzenie ich do bazy systemu teleinformatycznego starosty .

# Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z utworzeniem BDOT500, bazy GESUT oraz skanowania materiałów, a także zakres tych prac określają postanowienia rozdziału III i IV oraz załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

# Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

      - Przy tworzeniu, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych  płaskich prostokątnych PL-2000, o których mowa w  § 7 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

      - Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone 
w PZGiK, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych o odpowiedniej jakości. Analizy jakości materiałów PZGiK, w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów,  Wykonawca dokonuje uzgodnień  w tym zakresie z PODGiK. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK  oraz ewentualnych uzgodnień. Wykonawca dokumentuje w raporcie, sporządzonym według wzoru, stanowiącego załącznik nr  2 do niniejszego OPZ.

      - Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych, w tym punktów granicznych, z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000.

      - Harmonogram realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem

| lp. | Etapy prac | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zgłoszenie pracy geodezyjnej | nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy |
| 2. | Wstępna kontrola roboczej bazy danych | 20.09.2019r. |
| 3. | Przekazanie uwag po wstępnej weryfikacji | 02.10.2019r. |
| 4. | Kontrola operatu po zgłoszonych uwagach | 18.10.2019r |
| 5. | Wprowadzenie baz danych do systemu TurboEWID | 25.10.2019r |
| 6. | Termin ostatecznego odbioru | 31.10.2019r |

      - Starosta udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów, zgromadzonych w powiatowej części PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą, Zbiory danych cyfrowych zostaną udostępnione na serwerze ftp Wykonawcy, którego dane dostępowe zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy. Za zgodą stron dane te mogą zostać udostępnione w inny sposób.

      - W przypadku wprowadzenia przez Starostę zmian w cyfrowych zbiorach danych, których kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Starosta udostępni Wykonawcy ponownie kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany, w terminie dostosowanym do harmonogramu, o którym mowa w ust. 4.

      - Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Starosta udostępni Wykonawcy na okres niezbędny do ich wykorzystania lub przekaże kopie tych operatów. O operatach technicznych przyjętych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, Starosta będzie informował na bieżąco Wykonawcę i uzgadniał z nim sposób i termin ich udostępnienia.

  - Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

  - dokona analizy udostępnionych przez Zamawiającego materiałów PZGiK, a także protokółów narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz związanych z tymi protokołami dokumentów przedstawiających usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, oraz przetworzy dane i informacje zawarte w tych materiałach do właściwej postaci i struktury, w zakresie niezbędnym do utworzenia BDOT500 oraz bazy GESUT;

  - pozyska brakujące dane o sieciach od poszczególnych branż;

  - utworzy za pomocą dowolnego oprogramowania robocze bazy danych zgodne z:

- modelem pojęciowym powiatowej bazy GESUT określonym 
w rozporządzeniu w sprawie GESUT,

- modelem pojęciowym BDOT500 określonym w rozporządzeniu 
w sprawie BDOT500,

  - wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego zbiory danych wyeksportowane z roboczych baz danych, o których mowa w pkt 2, wykorzystując do tego celu format GML lub inny format uzgodniony ze Starostą;

  - Zeskanuje określoną w rozdz. II ust. 1 pkt. 4 dokumentację geodezyjną  i wprowadzi  ją do  systemu teleinformatycznego starosty.

- W przypadku gdy w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak 
jest informacji niezbędnych do ustalenia wartości wymaganych atrybutów obiektów BDOT500 i bazy GESUT (atrybutów nieoznaczonych licznością 0…* lub stereotypem voidable), Wykonawca uzgodni sposób wypełnienia pól bazy danych w zakresie tych atrybutów z Zamawiającym. Nie zakłada się potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie danych określających położenie i geometrię obiektów BDOT500 i bazy GESUT.

- Przy tworzeniu zbiorów danych BDOT500 oraz bazy GESUT, Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następującej hierarchii źródeł danych:

| Lp. | Rodzaje szczegółów sytuacyjnych | Hierarchia źródeł danych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | Operaty techniczne, włączone do PZGiK, zawierające rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w pkt 1. |
| 2. | Szczegóły sytuacyjne nie wymienione w lp. 1. | Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej, w przypadku gdy mapa ta prowadzona jest w postaci nieelektronicznej. |

- Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy tworzeniu BDOT500 oraz bazy GESUT zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbiorów danych określających położenie i geometrię szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, jeżeli zostały one  utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a jednocześnie w PZGiK znajduje się dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów tych szczegółów sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze obliczeń z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji.

- Skanowanie map oraz kalibrację rastrów map w postaci nieelektronicznej Wykonawca wykona zgodnie z przepisami § 48 i 49 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Szczegółowy zakres zamówienia dotyczącego BDOT500 oraz bazy GESUT, a także informacje o istniejących materiałach zasobu, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie zawiera załącznik nr 1 do OPZ.

- Wykonawca ujawni w bazie GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Starostę lub informacji ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Do dokumentów upoważniających ujawnienie w bazie GESUT podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu należy zaliczyć w szczególności:

- decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub zawiadomienie 
o zakończeniu budowy sieci uzbrojenia terenu;

- protokoły narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub dokumenty zgromadzone przez zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej, działające do 12 lipca 2014 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455);

- uzgodnienia przeprowadzone z poszczególnymi branżami.

Podstawą do ujawnienia ww. podmiotów w bazie GESUT może być także pisemna informacja przekazana Wykonawcy przez starostę wynikająca z innych źródeł.

- W przypadku braku dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, Wykonawca w bazie GESUT przyjmie dla atrybutu władający wartość atrybutu specjalnego <<template>>.

- Wykonawca wykona skanowanie materiałów z zasobu zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  - nazwy poszczególnych folderów odpowiadają identyfikatorowi ewidencyjnemu materiału zasobu, zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183);

  - W skanowanych operatach należy wyodrębnić poszczególne dokumenty operatu zapisując je w osobnych plikach z rozszerzeniem PDF i nazwą zgodną z poniższy schematem:

| DOKUMENT | OPIS | PREFIX |
| --- | --- | --- |
| dowód doręczenia zawiadomienia | dowód doręczenia zawiadomienia | zwr% |
| dziennik pomiarowy | dziennik pomiarowy | dp% |
| inny | aneks do zgłoszenia roboty | ane% |
| inny | badanie kw | bkw% |
| inny | decyzja administracyjna | dec% |
| inny | inny | inn% |
| inny | kartoteka sieci | ks% |
| inny | obliczenia | obl% |
| inny | odkrywki | odk% |
| inny | plan zagospodarowania przestrzennego | pz% |
| inny | postanowienie | post% |
| inny | raster mapy zasadniczej 1965 | %rz1965% |
| inny | raster mapy zasadniczej 2000 | %rz2000% |
| inny | transformacja współrzędnych | tr% |
| inny | wniosek o przyjęcie do zasobu | wni% |
| inny | wypis / wyrys | wyp% |
| inny | wypowiedzenie opłaty | wop% |
| inny | zamówienie na materiały | zam% |
| inny | zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego | %zaw-adr% |
| inny | zawiadomienie o zakończeniu pracy geodezyjnej | zwz% |
| inny | zgłoszenie pracy geodezyjnej | %zgl-prac% |
| mapa | mapa | ma% |
| mapa | mapa z projektem podziału | mp% |
| opis topograficzny | opis topograficzny | ot% |
| pliki danych | plik danych dgn | %.dgn |
| pliki danych | plik danych dwg | %.dwg |
| pliki danych | plik danych dxf | %.dxf |
| pliki danych | plik danych gml | %.gml |
| pliki danych | plik danych kcd | %.kcd |
| pliki danych | plik danych rdl | %.rdl |
| pliki danych | plik danych swde | %.swd |
| protokół | protokół | pr% |
| protokół | ugoda | ug% |
| spis dokumentów operatu technicznego | spis dokumentów operatu technicznego | sd% |
| sprawozdanie techniczne | sprawozdanie techniczne | st% |
| szkic polowy | szkic osnowy | so% |
| szkic polowy | szkic polowy | sp% |
| wykaz współrzędnych | wykaz współrzędnych | ww% |
| wykaz zmian danych ewidencyjnych | kartoteka budynku | kb% |
| wykaz zmian danych ewidencyjnych | wykaz zmian danych ewidencyjnych | wz% |

  - rozdzielczość skanów dla operatów wynosi 200 dpi, dla map 400 dpi;

  - zeskanowane materiały muszą być czytelne oraz wykonane w kolorze;

  - rozmiar wynikowego pliku maksymalnie do 500 KB na stronę A4.

V.	Postanowienia końcowe

      - Wykonawca obowiązany jest do ujawnienia w bazie danych BDOT500 oraz bazie GESUT zmian wynikających z dokumentów, które wpłyną do organu prowadzącego PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, udostępnionych przez Zamawiającego nie później niż 30 dni przed terminem odbioru odpowiedniej części przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty, pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego zbiory danych BDOT500 oraz bazy GESUT wyeksportowane z roboczych baz danych Wykonawcy, wykorzystując do tego celu format GML lub inny format uzgodniony ze Starostą.

      - Starosta udostępni Wykonawcy w uzgodnionych z nim terminach, dostęp do odpowiednej aplikacji (pod nadzorem), która umożliwi wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 2, a także mechanizmy kontroli danych systemu teleinformatycznego, do którego te dane mają być importowane.

      - W ramach niniejszego opracowania BDOT500 oraz baza GESUT są tworzone po raz pierwszy dlatego też, import danych do systemu teleinformatycznego Starosty będzie odbywał się w trybie wsadowym.

      - Załadowanie opracowanych baz do systemu teleinformatycznego funkcjonującego w starostwie powiatowym, stanowi ostatni etap kontroli danych i jest warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych, związanych z utworzenia BDOT500 lub  bazy GESUT, o których mowa w rozdziale IV;

- zbiory BDOT500 i bazy GESUT w postaci plików zapisanych w formacie GML, zgodnych z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi, uwierzytelnione podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez Wykonawcę;

- zeskanowaną dokumentację na informatycznym nośniku danych (płyta CD) lub uzgodnionym z Zamawiającym;

- inne dokumenty wymienione w OPZ.

      - W skład operatów technicznych, wymienionych w ust. 9 pkt 1, oprócz dokumentów, o których mowa w § 71 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wejdą także:

- raporty, o których mowa w OPZ;

- dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz kontroli wewnętrznej, w tym pomiarów kontrolnych;

- kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich 
i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

8.  Kierownik roboty wskazany przez wykonawcę  jest zobowiązany do podpisania            operatu   z wykonanych prac.

9. Osoba kontrolująca  wskazana   przez Wykonawcę jest zobowiązana do   podpisania sprawozdania technicznego     ze wzmianką „W dniach ….. przeprowadziłem kontrolę techniczną operatu z wykonanych prac, potwierdzam zgodność wykonanych prac z dokumentacją  źródłową oraz zgodność wykonanych prac z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi”.

10.  W przypadku powierzenia wykonania części zadania podwykonawcą (innym jednostkom  wykonawstwa geodezyjnego) Wykonawca jest odpowiedzialny za działalność podwykonawcy, jak za własną.

Załącznik nr 2 do OPZ

Wyniki analizy materiałów PZGIK oraz uzgodnień z Zamawiającym

| Lp. | Nr ewidencyjny materiału | Obręb | Nr działki | Rodzaj materiału | Materiał nadaje się do wykorzystania: | Określenie zakresu wykorzystania materiału, w przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części lub uzasadnienie uznania materiału za nieprzydatny do wykorzystania | Uzgodnienie z Geodeta Powiatowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tak | w części | nie |  |  |

Analizę przeprowadził w okresie od………………….. do  ………………………..

…………………………………………………, nr uprawnień ………………………………..,

/ imię i nazwisko /

……………………………………………………………………

/podpis/

# Footnotes

Należy określić rodzaj materiału, np. operat techniczny aktualizacji mapy zasadniczej, operat techniczny z inwentaryzacji powykonawczwej, mapa zasadnicza.