STAROSTWO POWIATOWE w ŻAGANIU

PROJEKT

CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

1086F Małomice - Szprotawa (od km. 0+000 do km. 2+109), wprowadzonej na czas budowy ciągu pieszo-rowerowego.

Żagań 2016

SPIS TREŚCI

- Część opisowa

- Podstawa opracowania.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

- Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu.

- Opis projektowanego oznakowania.

- Opis techniczny.

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu.

7. Organizacja ruchu drogowego na czas wykonania prac instalacyjnych.

- Zestawienie instalowanych znaków drogowych.

- Część graficzna

  - Plan orientacyjny drogi, której projekt dotyczy w skali 1:10 000.

  - Plan sytuacyjny projektowanej organizacji ruchu w skali 1: 500.

  - Schematy oznakowania robót.

I. Część opisowa

- Podstawa opracowania

  - Plan sytuacyjny;

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 
z 2003 r.);

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393);

  - Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

  - Inwentaryzacja w terenie istniejącej stałej organizacji ruchu.

- Uzasadnienie oraz zasady wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Czasową organizację ruchu wprowadza się na drodze powiatowej nr 1086F od km 0+000 do km 2+109 to jest na długości 2109 m bieżących, w związku z wykonaniem budowy ciągu pieszo-rowerowego.

3. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Przewidywany termin budowy ciągu pieszo- rowerowego III-IV kwartał 2016 r.

4. Opis techniczny

W ramach prac zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy po jednej stronie drogi ( jadąc od Szprotawy na długości trzystu metrów strona prawa, następnie do samych Małomic strona lewa), ustawione zostaną znaki pionowe oraz namalowane oznakowanie poziome.

5.Opis projektowanego oznakowania

W związku z budową ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej 1086F zostanie wprowadzona nowa czasowa organizacja ruchu drogowego. Wprowadzenie nowej czasowej organizacji ruchu drogowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w czasie budowy ciągu pieszo- rowerowego. Zmiana polegać będzie na oznakowaniu drogi na czas prac budowlanych. Oznakowanie pionowe zostało przedstawione na odpowiednich schematach..

Obowiązki utrzymania zgodności oznakowania z niniejszym projektem oraz zabezpieczenia należytego stanu technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robót

6. Charakterystyka techniczna drogi i warunków ruchu

Droga 1086F pozostaje w zarządzie Powiatu Żagańskiego w Żaganiu.

Miejsce wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

- droga 1086F od km 0+000 do km 2+109 w Małomice- Szprotawa.

Droga 1086F  na tym odcinku jest:

- 1-jezdniowa o dwóch pasach ruchu,

- szerokość średnia jezdni 		- 5 m

- nośność nawierzchni			- 80 kN

- nawierzchnia drogi 			- masa bitumiczna

- pobocze			            - śred. szer. 2,5 m

W rejonie zmiany organizacji ruchu nie występuje oznakowanie poziome. Po dokonaniu modernizacji zostanie wprowadzona nowa stała organizacja ruchu.

7.	Organizacja ruchu drogowego na czas wykonywania prac instalacyjnych

Oznakowanie samochodu w czasie instalowania (usuwania) znaków drogowych

w rejonie określonym w projekcie:

- znak A-14 z przodu i z tyłu samochodu,

- znak C-10 na tylnej burcie samochodu z jej lewej strony,

- włączona ostrzegawcza sygnalizacja świetlna na samochodzie.

Pracownicy wykonujący prace instalacyjne ubrani w ubrania ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

8. Zestawienie instalowanych znaków drogowych

| Lp. | Rodzaj znaku | Ilość w szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-12b | 1 |  |
| 2 | A-12c | 1 |  |
| 3 | A-14 | 2 |  |
| 4 | A-28 | 2 |  |
| 5 | B-33 | 2 | 30km/h |

OPRACOWAŁ: