Załącznik nr 1 do Warunków technicznych

Gmina: Małomice  – obszar wiejski

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Projekt

modernizacji ewidencji gruntów i budynków

jednostka ewidencyjna:	Małomice  – obszar wiejski 
obręb ewidencyjny:		Lubiechów 081005_5.0004,

Śliwnik 081005_5.0005,

Żagań  – kwiecień 2017 rok

SPIS TREŚCI

I.	Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja	3

II.	Zakres przewidywanych prac do wykonania	8

III.	Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania	10

IV.	Postanowienia końcowe	12

# Charakterystyka obiektu, na którym przeprowadzana będzie modernizacja

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na zasadach określonych w niniejszym projekcie modernizacji EGiB obejmować będzie obręby Śliwnik  ID  081005_5.0005 i  Lubiechów ID 08105_5.0004 położone w jednostce ewidencyjnej: ID 081005_5 Małomice – obszar wiejski.

- Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne objęte modernizacją zawiera tabela nr 1.

- Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji dla obrębów ewidencyjnych  objętych  projektem modernizacji oraz sposób prowadzenia mapy zasadniczej zawierają tabele nr 2 - 4.

Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji

| Lp. | Obręb ewidencyjny | Informacje o obrębie ewidencyjnym | Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha] | grunty zmeliorowane do ponownej klasyfikacji [ha] | Szacowana liczba działek do aktualizacji w zakresie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa | P obr. w ha | L.dz. | LJR | L. dz. - LP | Liczba budynków | grunty rolne | tereny zurbanizowane i zabudowane | grunty pod wodami (Wp,Ws) | inne użytki gruntowe (Ls, Lz, Tr, E) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ogółem (ujawnione w EGiB oraz szacowane do ujawnienia) | ujawnionych w EGiB do 2014 roku: 1. dane geometryczne nie spełniające kryterium dokładności 2. dane opisowe – niepełne | ujawnionych w EGiB od 2014 roku – niepełny zestaw atrybutów wskazanych w § 63 ust. 1 rozp. ws egib | ogółem | w tym Br | ogółem | w tym Tereny komuni-kacyjne (dr, Tk, Ti, Tp) |  |  |  | użytków gruntowych | glebozna-wczej klasyfikacji gruntów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 081005_5.0004 | Lubiechów | 844 | 512 | 118 | 25 | 165 | 164 | 1 | 408 | 13 | 14 | 10 | 1 | 421 | 0 | 50 | 0 |
| 2 | 081005_5.0005 | Śliwnik | 3210 | 856 | 208 | 140 | 239 | 235 | 4 | 626 | 12 | 44 | 40 | 8 | 2532 | 0 | 70 | 0 |
| Razem | 4054 | 1368 | 326 | 165 | 404 | 399 | 5 | 1034 | 25 | 58 | 50 | 9 | 2953 | 0 | 120 | 0 |

Skróty użyte w tabeli oznaczają:

- Id – identyfikator obrębu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB

- P obr. – pole powierzchni ewidencyjnej obrębu,

- L.dz. – ogólna liczba działek ewidencyjnych w obrębie,

- LJR – liczba jednostek rejestrowych gruntów,

- L. dz. LP – liczba działek Lasów Państwowych w obrębie.

Tabela nr  2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB

| Lp. | Obręb | Materiały źródłowe wykorzystane do założenia / odnowienia EGiB | Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem | Liczba jednostek rejestrowych gruntów | Liczba pkt granicznych, określonych z wymaganą dokładnością - atrybut BPP= 1 lub 2 - błąd położenia punktu granicznego (względem osnowy geodezyjnej 1 klasy) 0,00-0,30 m | Mapa ewidencyjna | Aktualna ilość punktów geodezyjnej osnowy poziomej 1, 2, 3 klasy na opracowywanym obszarze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | Nazwa |  |  |  |  | Postać mapy | Czy był kompleksowy pomiar w obrębie: 1- działek ewid. 2-budynków | Układ współrzędnych |  |
| 1 | 081005_5.0004 | Lubiechów | Ewidencja gruntów założona została w oparciu o regulację gruntów , tj. na poniemieckich mapach w skali 1:2500 naniesiono kolorem czerwonym nowe granice działek a następnie graficznie obliczono powierzchnię działek i sporządzono w 1959 r. rejestr pomiarowo- klasyfikacyjny. | 2075 | 118 | 17 | numeryczna mapa wektorowa - opracowana na podstawie rastra mapy 1:5000 i danych z zasobu | brak | 2000/5 | 8 |
| 2 | 081005_5.0005 | Śliwnik | Ewidencja gruntów założona została w oparciu o regulację gruntów , tj. na poniemieckich mapach w skali 1:2500 naniesiono kolorem czerwonym nowe granice działek a następnie graficznie obliczono powierzchnię działek i w 1953 r. sporządzono rejestr pomiarowo- klasyfikacyjny. W 1955r. pomierzono PGR Sowiny Zarzecze (pow. oprac. 189 ha) w układzie lokalnym. | 4275 | 208 | 38 | numeryczna mapa wektorowa – opracowana na podstawie rastra mapy 1:5000 i danych z zasobu | brak | 2000/5 | 8 + 60 (m. Szprotawa) |

Tabela nr 3 - Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB

| Lp. | Obręb ewidencyjny | Postać mapy | Układ współrzędnych | Skala mapy analogowej lub skala bazowa redakcji mapy cyfrowej | Liczba i godła/oznaczenie sekcji arkuszy mapy analogowej lub obszar opracowania mapy cyfrowej | Liczba operatów technicznych dot. aktualizacji danych EGiB | Szacunkowa liczba budynków na MZ | Dodatkowe informacje o MZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 081005_5.0004 | Lubiechów | analogowa | 1965 strefa 4 | 1:1000 | Analogowa, syt.- wys. 6 szt. arkuszy sekcyjnych: 441.413.171 441.413.172 441.413.182 441.413.181 441.413.183 441.413.174 | 150 | 164 | Mapa zasadnicza w postaci analogowej zawiera sieć uzbrojenia terenu którą zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej. Mapa założona w 1998 roku i na bieżąco aktualizowana. |
| 2 | 081005_5.0005 | Śliwnik | analogowa | 1965 strefa 4 | 1:1000 | Analogowa, syt.-wys. 9 szt. arkuszy sekcyjnych: 441.413.092 441.413.094 441.413.142 441.413.191 441.413.143 441.413.141 441.413.093 441.413.132 441.413.134 | 220 | 239 | Mapa zasadnicza w postaci analogowej zawiera sieć uzbrojenia terenu którą zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej. Mapa założona w 1998 roku i na bieżąco aktualizowana. |

Tabela nr  4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane  do prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ

| Nazwa systemu/oprogramowania - wersja | Przeznaczenie systemu / oprogramowania | System/oprogramowanie dostosowany do obowiązującego modelu danych (Tak/Nie) | System umożliwia eksport danych w formatach: | System umożliwia import danych w formatach: | System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian: (Tak/Nie) | Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TurboEWID | Prowadzenie części opisowej i graficznej EGIB, BDOT500 i GESUT | Tak | GML, SWDE, DXF, TXT, EWMAPA, KCD | GML, SWDE rozszerzone, KCD | Tak | brak |

# Zakres przewidywanych prac do wykonania

- Modernizacja EGiB przeprowadzana na ww. obszarze opracowania, na podstawie niniejszego projektu, dotyczyć będzie:

- gruntów, w tym:

- granic  województwa, powiatu, gminy , obrębów ewidencyjnych – w granicach opracowania,

- działek ewidencyjnych,

- użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

- praw do nieruchomości gruntowych;

- budynków,

- obiektów trwale związanych z budynkami,

- nieruchomości lokalowych,

- podmiotów ujawnionych w ewidencji.

- Działania modernizacyjne dotyczące gruntów obejmować będą czynności mające na celu:

- modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych (modyfikacja w bazie danych EGiB atrybutu Geometria),

- modyfikacja cyfrowych zbiorów danych dotyczących konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych,

- obliczenie pól powierzchni działek ewidencyjnych, dla których współrzędne zostaną określone z dokładnością przedstawioną  w § 61 Rozp. w sprawie EGiB,

- obliczenie pól powierzchni klasoużytków w działkach, których pola powierzchni ulegną zmianie, lub które obejmują zmienione użytki gruntowe,

- uzupełnienie bazy danych EGiB dotyczących działek, odpowiednimi wartościami brakujących atrybutów:

- numer elektronicznej KW,

- numer rejestru zabytków,

- Id rejonu statystycznego,

- informacja, czy działka ewidencyjna objęta jest formą ochrony przyrody,

- ważność „od” oraz ważność „do”,

- informacja o dokładności reprezentacji pola powierzchni działki ewidencyjne (DZP);

- weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do gruntów z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności,

- sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli faktycznie władają tymi gruntami oraz ustalenie podmiotów, które aktualnie tymi gruntami władają, w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne  ze stanem faktycznym, a także ustalenie aktualnych władających takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnione w takiej roli w EGiB, nie żyją.

- Działania modernizacyjne dotyczące budynków obejmować będą czynności mające na celu:

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących budynków – geometrycznych i opisowych,

- utworzenie cyfrowych zbiorów danych dotyczących obiektów trwale związanych z budynkami,

- uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi danymi geometrycznymi,

- uzupełnienie istniejących zbiorów danych dotyczących budynków brakującymi atrybutami,

- weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących praw do nieruchomości budynkowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.

- Działania modernizacyjne dotyczące nieruchomości lokalowych mają na celu utworzenie zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym cyfrowych zbiorów danych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości, a także  weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lokalowych z danymi elektronicznej KW oraz wyeliminowanie stwierdzonych niezgodności.

- Działania modernizacyjne dotyczące podmiotów ujawnionych w ewidencji mają na celu:

- uzupełnienie brakujących danych dotyczących podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB powiatu Żagańskiego danymi pozyskanymi z rejestrów:

a)	 PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

b)	REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;

- Sposób i warunki techniczne wykonania prac, związanych z modernizacją EGiB, określa opis przedmiotu zamówienia publicznego zawarty w Warunkach Technicznych.

# Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

- Podstawowymi źródłami danych EGiB dotyczących punktów granicznych oraz przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla obrębów ewidencyjnych Lubiechów i Śliwnik  będą:

- operaty techniczne, zawierające wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych oraz czynności cywilno-prawnych, dotyczące w szczególności: podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości, wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości, wznowienia znaków granicznych – po przetworzeniu zawartych w nich danych zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Technicznych. Wykorzystanie operatów musi być poprzedzone ich analizą (w tym pomiarami kontrolnymi), potwierdzającą ich wiarygodność;

- wyniki, wykonanych w procesie modernizacji EGiB, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych (poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych) ,

- inne źródła wymienione w Warunkach Technicznych.

- Operaty techniczne zawierające materiały źródłowe założenia i modernizacji EGiB będą wykorzystywane w procesie ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych jako materiały pomocnicze, przede wszystkim jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EGiB.

- Źródła i metody pozyskania danych dotyczących budynków oraz elementów trwale związanych z budynkami:

  - operaty techniczne znajdujące się w zasobie PODGiK - po analizie danych w nich zawartych i uzupełnieniu oraz dostosowaniu do obecnych przepisów,

  - wyniki wywiadu terenowego oraz wykonanych w procesie modernizacji EGiB geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych ,

  - inne źródła wymienione w Warunkach Technicznych,

  - Atrybut klasa budynku wg PKOB jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu główna funkcja budynku.

  - Atrybut rodzaj budynku wg KŚT jest atrybutem wyliczalnym na podstawie atrybutu klasa budynku wg PKOB.

- Źródła i metody pozyskania danych dotyczących konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych:

  - dotychczasowa mapa ewidencyjna oraz operaty zgromadzone w PZGiK,

  - wyniki wywiadu terenowego,

  - aktualna ortofotomapa,

  - inne źródła wymienione Warunkach Technicznych.

- Dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną zweryfikowane i uzupełnione zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Technicznych.

# Postanowienia końcowe

- Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac – przetarg nieograniczony.

- Przewidywany termin:

- rozpoczęcia prac objętych projektem – kwiecień  2017 r.

- zakończenia prac objętych projektem –  15 listopada 2017 r.

- Przewidywany koszt przedsięwzięcia:  300 000, 00 zł brutto

- Źródła finansowania.

Prace zostaną sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Lubuskiego i środków własnych Powiatu Żagańskiego.

- Procedura przeprowadzania modernizacji będzie realizowana w trybie określonym w art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. z 2016 r. poz. 1629, ze zm.), przy czym:

- Projekt operatu opisowo-kartograficznego, wykładany do wglądu osób zainteresowanych na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy, może być utrwalony na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia, lub na elektronicznych nośnikach danych,

- fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego będzie dokumentowany w formie adnotacji zamieszczonych w rejestrach i kartotekach tego operatu albo na wypisach z tych rejestrów i kartotek wykonanych na tradycyjnych nośnikach danych.

Załączniki:

- Mapa przeglądowa obrębów Śliwnik i Lubiechów w skali 1:25000 (wskazująca granicę obrębów oraz ich nazwę i numer TERYT).

Opracował  Anastazja Irska

Żagań , dnia 18  kwietnia 2017 r.

Uzgodniono dnia .........................................2017 r.

.............................................................................