Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1

Województwo lubuskie

Powiat żagański

Tworzenie bazy BDOT500 i GESUT w powiecie żagańskim

| L.p. | Nazwa obrębu | Teryt obrębu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bukowina Bobrzańska | 081009_2.0002 |
| 2 | Konin Żagański | 081004_5.0006 |

Zamówienie dotyczące zadania objętego niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, będzie udzielane przez Powiat Żagański.

# Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia

- Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis ma na celu:

- utworzenie BDOT500, zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2021.1385), zwanym dalej ,,rozporządzeniem w sprawie BDOT500”, miasta Szprotawa w powiecie żagańskim.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. 2021.1990. tj.);

- ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021.2070 tj.);

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. 2021.1412)

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U.2013. 249);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012.1247);

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
(Dz. U.2021.1341);

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. 2020.1304),

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia2021 r. 
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2021.273);

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2247, t.j.);

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu  (Dz. U. 2021.1374)

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2021.1385)

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. 2021.820);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429)

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.).

# Przedmiot zamówienia:

# Przedmiotem zamówienia jest:

# utworzenie BDOT500;

# wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonej przez wykonawcę bazy BDOT500;

# Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z utworzeniem BDOT500, a także zakres tych prac określają postanowienia rozdziału III i IV oraz załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

# Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

      - Przy tworzeniu, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych  płaskich prostokątnych PL-2000, o których mowa w  § 7 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

      - Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone 
w PZGiK, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych o odpowiedniej jakości. Analizy jakości materiałów PZGiK, w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów,  Wykonawca dokonuje uzgodnień  w tym zakresie z PODGiK. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK  oraz ewentualnych uzgodnień - wykonawca dokumentuje w raporcie, sporządzonym według wzoru, stanowiącego załącznik nr  2 do niniejszego OPZ.

      - Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych, w tym punktów granicznych, z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000.

      - Starosta udostępni Wykonawcy dane i materiały, zgromadzone w powiatowej części PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą, Zbiory danych cyfrowych zostaną udostępnione na  szyfrowanym serwerze ftp Wykonawcy, którego dane dostępowe zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy. Za zgodą stron dane te mogą zostać udostępnione w inny sposób.

      - W przypadku wprowadzenia przez Starostę zmian w cyfrowych zbiorach danych, których kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Starosta udostępni Wykonawcy ponownie kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany, w terminie dostosowanym do harmonogramu, o którym mowa w ust. 4.

      - Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Starosta udostępni Wykonawcy na okres niezbędny do ich wykorzystania lub przekaże kopie tych operatów. O operatach technicznych przyjętych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, Starosta będzie informował na bieżąco Wykonawcę i uzgadniał z nim sposób i termin ich udostępnienia.

  - Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

  - dokona analizy udostępnionych przez Zamawiającego materiałów PZGiK oraz przetworzy dane i informacje zawarte w tych materiałach do właściwej postaci i struktury, w zakresie niezbędnym do utworzenia BDOT500

  - utworzy za pomocą dowolnego oprogramowania zbiory danych zgodne z:

- modelem pojęciowym BDOT500 określonym w rozporządzeniu 
w sprawie BDOT500,

w przypadku obiektów będących treścią mapy zasadniczej, które nie stanowią  BDOT500 obiekty przyległe do budynków typu schody, tarasy, oraz inne, należy je wprowadzić do bazy BDOT500 ma podstawie rozporządzenia w  sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2021.1385) Rozdział 6.

- relacje topologiczne nie mogą zawierać zdublowanych wierzchołów linii, zapętleń linii, niedociągnięć połączeń linii lub powierzchni, brakujących segmentów obiektów,

- obiekty powierzchniowe, liniowe wprowadzane do bazy w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej należy segmentować w granicach działek ewidencyjnych. Niedopuszczalne jest budowanie obiektu powierzchniowego typu jezdnia, chodnik, liniowego typu krawężnik i podobnych w sposób, który w jednej powierzchni (jezdni, chodniku) połączy kilka różnych ulic. W razie wątpliwości sposób segmentacji należy uzgodnić każdorazowo protokolarnie. Dopuszcza się możliwość budowania obiektów powierzchniowych położonych w granicach kilku działek ewidencyjnych, pomiędzy skrzyżowaniami ulic w sytuacji gdy pas drogowy składa się z wielu małych działek. (Przykładowo: powierzchnia typu jezdnia w obrębie skrzyżowania ulic powinna zostać zakończona na granicy działki ewidencyjnej i łączyć się z powierzchnią jezdni na ulicy sąsiedniej przylegając). Obiekty powierzchniowe i liniowe wprowadzane do bazy na podstawie dokumentacji technicznej zgromadzonej w PZGIK (operaty techniczne) należy tworzyć na podstawie danych wynikających z tych operatów.

- zachowanie relacji topologicznych sieci uzbrojenia terenu powiązanych z budynkami , a także innych elementów BDOT500 i GESUT powiązanych z nimi.

  - wprowadzi do systemu teleinformatycznego, Starosty pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego zbiory danych wyeksportowane z roboczych baz danych, o których mowa w pkt 2, wykorzystując do tego celu format GML lub inny format uzgodniony ze Starostą;

  - Systemem teleinformatycznym w Starostwie Powiatowym w Żaganiu do prowadzenia BDOT500 jest TurboEwid wesja 9.4.

  - W przypadku gdy w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak 
jest informacji niezbędnych do ustalenia wartości wymaganych atrybutów obiektów BDOT500 i GESUT (atrybutów nieoznaczonych licznością 0…* lub stereotypem voidable), Wykonawca uzgodni sposób wypełnienia pól bazy danych w zakresie tych atrybutów z Zamawiającym. Nie zakłada się potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie danych określających położenie i geometrię obiektów BDOT500 i GESUT

  - Przy tworzeniu zbiorów danych BDOT500 oraz bazy GESUT Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następującej hierarchii źródeł danych:

| Lp. | Rodzaje szczegółów sytuacyjnych | Hierarchia źródeł danych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | Operaty techniczne, włączone do PZGiK, zawierające rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w pkt 1. |
| 2. | Szczegóły sytuacyjne nie wymienione w lp. 1. | Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej, w przypadku gdy mapa ta prowadzona jest w postaci nieelektronicznej. |

  - Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy tworzeniu BDOT500oraz bazy GESUT  zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbiorów danych określających położenie i geometrię szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, jeżeli zostały one  utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a jednocześnie w PZGiK znajduje się dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów tych szczegółów sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze obliczeń z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji.

  - Wykonawca przy tworzeniu bazy GESUT uwzględni zapisy Władających – zawarte w słowniku

  - Szczegółowy zakres zamówienia dotyczącego BDOT500 oraz GESUT ,a także informacje o istniejących materiałach zasobu, które mogą być wykorzystane do realizacji przedmiot     u zamówienia w tym zakresie zawiera załącznik nr 1 do OPZ.

V.	Postanowienia końcowe

      - Wykonawca zobowiązany jest do ujawnienia w bazie danych BDOT500 i bazy GESUT zmian wynikających z dokumentów, które wpłyną do organu prowadzącego PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, udostępnionych przez Zamawiającego nie później niż 30 dni przed terminem odbioru odpowiedniej części przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty, pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego zbiory danych BDOT500 i bazy GESUT  wyeksportowane z roboczych baz danych Wykonawcy, wykorzystując do tego celu format GML lub inny format uzgodniony ze Starostą.

      - Starosta udostępni Wykonawcy w uzgodnionych z nim terminach, dostęp do aplikacji  TurboEWID (pod nadzorem), która umożliwi wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 2, a także mechanizmy kontroli danych systemu teleinformatycznego, do którego te dane mają być importowane.

      - W ramach niniejszego opracowania BDOT500 jest tworzona po raz pierwszy dlatego też, import danych do systemu teleinformatycznego Starosty będzie odbywał się w trybie wsadowym.  Zamiar udostępnienia Wykonawca zgłosi zamawiającemu na co najmniej 30 dni przed planowanym udostępnieniem.

      - Załadowanie opracowanej bazy do systemu teleinformatycznego funkcjonującego w starostwie powiatowym, stanowi ostatni etap kontroli danych i jest warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych, związanych z utworzenia BDOT500 i GESUT o których mowa w rozdziale IV;

- zbiory BDOT500 i GESUT w postaci plików zapisanych w formacie GML, zgodnych z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi, uwierzytelnione podpisem elektronicznym kierownika prac.

- inne dokumenty wymienione w OPZ.

7.  Kierownik roboty wskazany przez wykonawcę  jest zobowiązany do podpisania            operatu   z wykonanych prac.

8. Osoba kontrolująca  wskazana   przez Wykonawcę jest zobowiązana do   podpisania sprawozdania technicznego     ze wzmianką „W dniach ….. przeprowadziłem kontrolę techniczną operatu z wykonanych prac, potwierdzam zgodność wykonanych prac z dokumentacją  źródłową oraz zgodność wykonanych prac z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi”.

10.  W przypadku powierzenia wykonania części zadania podwykonawcom (innym jednostkom  wykonawstwa geodezyjnego) Wykonawca jest odpowiedzialny za działalność podwykonawcy, jak za własną.

Załącznik nr 2 do OPZ

Wyniki analizy materiałów PZGIK oraz uzgodnień z Zamawiającym

| Lp. | Nr ewidencyjny materiału | Obręb | Nr działki | Rodzaj materiału | Materiał nadaje się do wykorzystania: | Określenie zakresu wykorzystania materiału, w przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części lub uzasadnienie uznania materiału za nieprzydatny do wykorzystania | Uzgodnienie z Geodeta Powiatowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tak | w części | nie |  |  |

Analizę przeprowadził w okresie od………………….. do  ………………………..

…………………………………………………, nr uprawnień ………………………………..,

/ imię i nazwisko /

……………………………………………………………………

/podpis/

# Footnotes

Należy określić rodzaj materiału, np. operat techniczny aktualizacji mapy zasadniczej, operat techniczny z inwentaryzacji powykonawczwej, mapa zasadnicza.