STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

tel. 068 477 79 01, faks: 068 477 79 20

NIP: 924-16-33-119

ZP.271.28.2018						Żagań, dnia 04 października 2018r.

Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowego mikrobusa 9  miejscowego, w tym 8 miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych + 1 miejsce dla kierowcy, w tym 1 miejsce do kotwiczenia wózka.”

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

- Przedmiotem zamówienia jest:

Fabrycznie nowy pojazd o parametrach:

Rok produkcji – 2018

Rodzaj pojazdu: mikrobus 9 miejscowy, w tym 8 miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych + 1 miejsce dla kierowcy, w tym 1 miejsce do kotwiczenia wózka.

Silnik –

1.       Pojemność skokowa – 2.0 TDI

2.       Moc – min.102 KM (75 kW)

3.       Wysokoprężny z turbodoładowaniem

Paliwo

1.       Olej napędowy

Wyposażenie standardowe

Nadwozie

-Dopuszczalna masa całkowita 2.850/3.000/3.080/3.200 kg zależnie od wersji silnikowej

-Drzwi boczne przesuwane z lewej strony

- Folia ochronna na masce- ochrona przed uszkodzeniami w trakcie transportu

-Klapa tylna z oknem (ogrzewanym) i wycieraczką

-Podświetlenie LED rejestracji na tylnej klapie

-Lusterka boczne, regulowane z zewnątrz (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera o poszerzonym polu widzenia)

-Osłony nadkoli

-Punkty mocowania pod bagażnik dachowy 8 szt. Dla rozstawu osi 3000 mm, 10 szt. Dla rozstawu 3400 mm

-Samonośne całkowicie stalowe (częściowo ocynkowane) oparte na poprzecznicach i podłużnicach

-uchwyty holownicze z przodu demontowany,  z tyłu mocowany na stałe

-wszystkie szyby termoizolacyjne

-zbiornik paliwa o poj. 70l, wlew paliwa zabezpieczany poprze zamknięte drzwi kierowcy

-zderzaki w kolorze szarym

Podwozie

Zawieszenie przednie

-niezależne zawieszenie kół- kolumny McPhersona (sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe),Stabilizator, wahacze mocowane do ramy pomocniczej, rama pomocnicza mocowana do nadwozia poprzez tuleje metalowo- gumowe (tłumienie drgań i hałasów)

Zawieszenie tylne

-Niezależne zawieszenie kół ze sprężynami śrubowymi MINIblock, amortyzatory teleskopowe, wahacze skośne , stabilizator

Układ przeniesienia napędu

-jednotarczowe sprzęgło suche( dla manualnej skrzyni biegów)

-podwójne wielopłytkowe sprzęgło mokre ( dla skrzyni automatycznej DSG)

-napęd na koła przednie

-Przy napędzie 4MOTION stały napęd na cztery koła, rozdział mocy na oś przednia i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex.

- Hill hold control (układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach)

-system automatycznego wyłączania silnika  Start-Stop

Układ hamulcowy

-16” lub 17” zależnie od wersji silnikowej

- ABS/EDS/ASR/MSR/ESP ( MSR  nie dla wersji 4Motion)

-hamulce tarczowe wentylowane z przodu I tyłu

-hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem

-korektor siły hamowania zależy od obciążenia

-norma emisji spalin Euro 6

-BlueMotion Technology- system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, asystent ruszania z miejsca na wzniesieniach

-w wersjach z silnikami diesla : system SCR ( selektywna redukcja katalityczna/ zbiornik AdBlue) służący zredukowaniu emisji składników spalin: cząstek stałych i tlenków azotu

Układ kierowniczy

- wspomaganie układu kierowniczego z bezpieczną kolumną kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach

-zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy

Koła/opony

-Obręcze4 stalowe 16” lub 17” zależnie od wersji silnikowej

-mini kołpaki

-pełnowymiarowe koło zapasowe ( w ramach minimalnego wyposażenia dodatkowego )

-opony o zmniejszonym oporze toczenia

-opony bez wskazania marki

-wskaźnik ciśnienia w oponach

Wyposażenie funkcjonalne

-filtr cząsteczek stałych dla silników TDI, norma spalania Euro 6

-2 kluczyki nie składane

-2- elementowa tablica wskaźników

-pakiet elektryczny I ( w ramach minimalnego wyposażenia minimalnego)

-Klimatyzacja Climatronic z półautomatyczną regulacją, z nawiewem w kabinie kierowcy, z przewietrzaniem przestrzeni pasażerskiej (w ramach minimalnego wyposażenia dodatkowego )

-dogrzewacz- zwiększający wydajność grzewcza i skracający czas pracy zimnego silnika

-gniazdo 12V

-lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego, awarii układu hamulcowego i poziomu płynu hamulcowego

-obrotomierz i zegar cyfrowy

-podświetlanie tablicy rozdzielczej przy wyłączonych światłach

-prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego

-przygotowanie do montażu radia : antena w lusterkach zewnętrznych, 2 głośniki szerokopasmowe (w ramach minimalnego wyposażenia dodatkowego)

-sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach

-teleskopowe zabezpieczenie maski przed zamknięciem

-wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

-układ nawiewu ciepłego i świeżego powietrza z filtrem przeciwpyłkowym i recyrkulacją  (czterostopniowa dmuchawa, nawiew środkowy, nawiew boczny, nawiew na nogi, nawiew na szybę przednią)

-ogrzewanie kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z mechaniczną regulacją

Bezpieczeństwo

-poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera ; poduszki dla pasażera z możliwością dezaktywacji

-ESP- elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania

-ABS- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

-ASR- system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania

-EDS- elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

-MSR-system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem

-system automatycznego hamowania po kolizji

-światła do jazdy dziennej włączane automatycznie

-bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami  i  regulacja wysokości zamocowania

-bezpieczna kolumna kierowcy  z regulacja w dwóch płaszczyznach

-hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

-immobiliser

-jednotonowy sygnał dźwiękowy

-kierunkowskazy boczne

-lusterko wewnętrzne wsteczne chroniące przed oślepieniem

- ogrzewana tylna szyba w klapie/drzwiach dwuskrzydłowych z wycieraczka

-ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętym passie bezpieczeństwa

-sygnalizacja awaryjnego hamowania

-reflektory przednie halogenowe H4 i białe kierunkowskazy z przodu przykryte wspólna szybą

-regulacja zasięgów reflektorów

-szyba przednia klejona

-światło przeciwmgielne z tyłu

-trzecie światło stop

-uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni pasażerskiej

-wspomaganie ruszania pod górę

-zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem

-zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klap/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

-zagłówki z regulacją wysokości

Kabina kierowcy

-dwie osłony przeciwsłoneczne

-dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

-fotel kierowcy z regulacja wysokości i manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego

-fotel pasażera

-kieszenie w drzwiach – po dwie z każdej strony, dole m.in. na  1,5- litrowa butelkę

-lusterko wsteczne wewnętrzne chroniące przed oślepieniem

-oświetlenie w podsufitce

-podłoga wyłożona matą gumową

-podsufitka wyłożona tkaniną

-półka w górnej części konsoli środkowej z wgłębieniem na telefon komórkowy

-schowek po stronie pasażera

-schowek zintegrowany z podsufitką

-schowki w desce rozdzielczej pod bocznymi wylotami powietrza

-siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

-stopnie wejściowe wewnątrz

-wyłożenie bocznych słupków materiałem z tworzywa sztucznego

-wyłożenie drzwi z tworzywa sztucznego

Przestrzeń pasażerska

-2 lampki oświetlenia wewnętrznego

-komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu

-lampka oświetlenia przestrzeni bagażowej po lewej stronie

-mocowania Isofix do fotelików dziecięcych w siedzeniu dwuosobowym  w I rzędzie

-narzędzia i podnośnik przy lewym tylnym nadkolu

-ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej

-podłoga wyłożona wykładziną  gumową  z osłonką  zamka na środku  krawędzi ładunkowej

-siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny

-siedzenie dwuosobowe ze składanym oparciem + jednoosobowe odchylane w II rzędzie siedzeń

-siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem  w III rzędzie siedzeń

-stopień wejściowy wewnątrz z oświetleniem

- trzy gniazda 12V

-uchwyty do mocowania ładunku

-zabezpieczenie drzwi przesuwnych, klapy/drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci

Model bazowy

SGJSE2     2.0 TDI 102 KM (75 kW), skrzynia biegów : 5- biegowa      104 194

Wyposażenie dodatkowe

J2J2       szary

HC         tkanina „Kutamo”

Kolor tapicerki – antracyt

Kolor wnętrza- popiel

7AL/4K3     alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza kabiny kierowcy oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem; centralny zamek z funkcją SAFE z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem – 2 kluczyki składane

ZE/8 MWD      pakiet elektryczny I

8QJ                    dwa kluczyki składane

ZZ9                      klimatyzacja Climatronic z elektroniczną regulacją, z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej, 3- strefowa

-dwie listwy wielofunkcyjne w podsufitce z nawiewami i lampkami do czytania

1D1 hak holowniczy stały ze stabilizacja  przyczepy

4E8/S  otwieranie tylnej klapy za pomocą pilota lub przycisku wewnątrz

3L1  fotel kierowcy z regulacją wysokości, brak regulacji wysokości dla fotelu pasażera

7P5/S  manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla fotela kierowcy, brak regulacji dla pasażera

3SJ/2MQ/1S6  siedzenie podwójne po prawej stronie

-zawieszenie przeznaczone na drogi o złej nawierzchni

-dopuszczalny nacisk na przednią oś zwiększony do 1680 kg

3UE/MWD  II rząd siedzeń- siedzenia w układzie 2+1 ( dwuosobowe siedzenie ze składanym oparciem, jednoosobowe siedzenie odchylane)

4FN  okna w przestrzeni pasażerskiej po lewej stronie przesuwne ( II rząd)i stałe (III rząd)

ZI2/9ZX     radio Composition Audio

1G2/1S1/ -4 głośniki

MWD       koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową; wyświetlacz monochromatyczny wraz z koszem;  porty USB/SD/AUX-IN; przygotowanie do telefonu komórkowego

0WS/S  dopuszczalna masa całkowita 3080 kg

Zabudowa specjalna :

-uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego -4szt.

-dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu

-oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi”

-komplet pasów ze zwijaczami do mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych- 1szt

-pas 3pkt. Zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzki- 1szt

-najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową o długości 2000 mm

Wymagania dodatkowe:

- Odbiór w siedzibie Zamawiającego.

- Sprzedający przeszkoli nieodpłatnie dwóch wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu.

- Co najmniej 24 miesięczna gwarancja mechaniczna.

- Oferowany przedmiot dostawy musi posiadać: kartę pojazdu, książkę gwarancyjną,  instrukcję obsługi w języku polskim, homologację, pojazd musi spełniać warunki techniczne zgodne z polskimi i europejskimi normami, oznakowanie wymagane przez PFRON w zakresie pojazdów dla osób niepełnosprawnych.

- Termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2018 r.

Ofertę wraz ze wstępną specyfikacją techniczną oferowanego samochodu prosimy dostarczyć w kopercie/opakowaniu z napisem „Dostawa fabrycznie nowego mikrobusa 9  miejscowego” do dnia 11 października 2018 r. w pokoju nr 18 na adres: Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań w godzinach pracy urzędu.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

- elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl

- lub fax-em na nr: 68 477 -79-20

Osoba do kontaktu:

- Michał Cisek –Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,

w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 tel. (068) 477 79 17

W załączeniu przesyłamy :

-  załącznik nr 1 – formularz  ofertowy