UWAGA !

Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest możliwe podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów Zamawiający dopuszcza w ofercie deklarację Wykonawcy o spełnieniu wymagań.

CZĘŚĆ I 	- Dostawa dla ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W ŻAGANIU (ZSTiL)

1.1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem		- 23 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne zestawu komputerowego z oprogramowaniem | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Zestaw komputerowy będzie wykorzystywany dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodu w pracowniach szkolnych (informatycznych, rysunku technicznego, technik organizacji reklamy, hotelarskich, inżynierii środowiska, ekonomicznej, gastronomicznej) Jego trwałość, niezawodność oraz wydajność obliczeniowa musi być wystarczająca do płynnej, dynamicznej i swobodnej pracy z różnorodnymi programami i systemami (m.in. aplikacje biurowe, aplikacje obliczeniowe, obsługa internetu oraz poczty elektronicznej, obsługa lokalnych baz danych, oprogramowania programistycznego, oprogramowanie typu CAD, oprogramowania do montażu i obróbki obrazu i dźwięku, programów księgowych) | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik na poziomie 5473 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dla oferowanego procesora na dzień ukazania się postępowania lub późniejszy powinien być opublikowany na stronie: http://www.cpubenchmark.net | ……………………….. |
| Układ graficzny | zintegrowany, sprzętowo wspomagający konwersję materiału video, posiadający technologię wspierającą sprzętowe dekodowanie standardu VP9 umożliwiający płynne odtwarzanie video Full HD i 4K, obsługujący DirectX 12, pamięć współdzielona z pamięcią RAM przydzielana dynamicznie |  |
| Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i dedykowana dla zaproponowanego procesora, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition. Płyta powinna posiadać minimum dwa wolne złącza PCI-Expres i jedno PCI-Express x16 |  |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 możliwość rozbudowy |  |
| Pamięć masowa | Dysk twardy 128 GB SSD + 500 GB HDD |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW |  |
| BIOS | · BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI · Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego itd. · Funkcja blokowania (odblokowania) BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń w między innymi z USB. · Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła |  |
| Obudowa | Obudowa MiniTower posiadająca kieszenie pełnych wymiarów: 2 szt. 5,25” i 1 szt. 3,5”, z obsługą kart PCI Express o pełnym profilu. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż co najmniej 2 szt. dysku 3,5” lub 2,5”, Zasilacz o mocy 350W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz wpisanym na stałe w BIOS. |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera; Potwierdzenie zgodności z dyrektywą RoHS 2 |  |
| System operacyjny, oprogramowanie biurowe | Zainstalowany Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) + Windows 10 Pro, lub zainstalowany system równoważny, to jest, posiadający graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim i zapewniający działanie w trybie graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy zmianach konfiguracji systemu Oprogramowanie biurowe MS Office Standard 2013 lub nowsze licencja EDU wieczysta dla szkół lub równoważne spełniające poniższe warunki: pakiet zawierający odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem MS Office - wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycję dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, układu tabel itp. |  |
| Porty i złącza | Wbudowane porty: 1 x port combo PS/2 klawiatura/mysz 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x port LAN (RJ45) 2 x Port USB 3.0 (niebieski) 1 x port COM 2 x Port USB 2.0 1 x port równoległy 3 x Audio Jack · porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy, min 2 porty USB na przednim panelu obudowy. · Klawiatura USB w układzie polski programisty. · Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). · Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt. · Dołączony nośnik ze sterownikami. |  |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitorów |  |
| Zastosowanie | Współpraca z komputerem wymienionym wyżej |  |
| Przekątna ekranu | min 19,5" |  |
| Powłoka matrycy | Matowa |  |
| Rodzaj matrycy | LED, TN |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1600 x 900 (HD+) |  |
| Format ekranu | 16:9 |  |
| Częstotliwość odświeżania | 76 Hz |  |
| Wielkość plamki | 0,27 mm |  |
| Jasność | 200 cd/m² |  |
| Kontrast statyczny | 600:1 |  |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |  |
| Kąt widzenia w poziomie | 90 stopni |  |
| Kąt widzenia w pionie | 60 stopni |  |
| Czas reakcji | 5 ms |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
| Rodzaje wejść / wyjść | VGA (D-sub) - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Pobór mocy podczas pracy | 19 W |  |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |  |
| Dodatkowe informacje | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) |  |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, Kabel VGA |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera po podaniu numeru seryjnego lub modelu bezpośrednio u producenta lub wykonawcy. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta lub wykonawcy numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |

1.2. Komputer przenośny z oprogramowaniem		- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera przenośnego z oprogramowaniem | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer przenośny przeznaczony dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodu w pracowniach szkolnych (technologii maszyn, układów mechatronicznych, logistyczna, gastronomiczna, informatyczna) Jego trwałość, niezawodność oraz wydajność obliczeniowa musi być wystarczająca do płynnej, dynamicznej i swobodnej pracy z różnorodnymi programami i systemami (m.in. aplikacje biurowe, aplikacje obliczeniowe, obsługa internetu oraz poczty elektronicznej, obsługa lokalnych baz danych, oprogramowania programistycznego, oprogramowanie typu CAD) | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Przekątna Ekranu | Ekran 15,6" o rozdzielczości: 1920 x 1080 (FullHD) matowy z podświetleniem LED |  |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test wynik na poziomie 3878 punktów Passmark CPU Mark. Opublikowane na stronie: http://www.cpubenchmark.net |  |
| Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i dedykowana dla zaproponowanego procesora. |  |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 możliwość rozbudowy |  |
| Pamięć masowa | Dysk twardy 500 GB |  |
| Układ graficzny | Zintegrowany z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark - G3D Mark wynik na poziomie 830 punktów, wynik opublikowany na stronie: http://www.videocardbenchmark.net |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW |  |
| Klawiatura | Klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną Wielodotykowy, intuicyjny touchpad |  |
| Multimedia | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki stereo Wbudowana kamera internetowa |  |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Moduł Bluetooth Wi-Fi 802.11 b/g/n |  |
| Bateria | 3-ogniwowa, 31 Wh, litowo-jonowa |  |
| Obudowa | Wytrzymała obudowa chroniąca komputer przenośny podczas codziennej pracy. |  |
| BIOS | · BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI · Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego itd. · Funkcja blokowania (odblokowania) BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń w między innymi z USB. · Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera; Potwierdzenie zgodności z dyrektywą RoHS 2 |  |
| System operacyjny, oprogramowanie biurowe | Zainstalowany Microsoft Windows 10 Pro PL, lub zainstalowany system równoważny, to jest, posiadający graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim i zapewniający działanie w trybie graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy zmianach konfiguracji systemu Oprogramowanie biurowe MS Office Standard 2013 lub nowsze licencja EDU wieczysta dla szkół lub równoważne spełniające poniższe warunki: pakiet zawierający odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem MS Office - wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycję dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, układu tabel itp. Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |  |
| Porty i złącza | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) DC-in (wejście zasilania) RJ-45 (LAN) Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe VGA (D-sub) Czytnik kart pamięci USB 2.0 HDMI |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera; Potwierdzenie zgodności z dyrektywą RoHS 2 |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz sieciowy |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera po podaniu numeru seryjnego lub modelu bezpośrednio u producenta lub wykonawcy. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta lub wykonawcy numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |

1.3. Projektor multimedialny	– 1szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne projektora | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Projektor będzie wykorzystywany dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów w pracowniach szkolnych. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy z różnorodnymi programami i systemami. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Technologia wyświetlania | DLP |  |
| Rozdzielczość natywna | 1024 x 768 (XGA) |  |
| Format obrazu | 16/9, 4:3 |  |
| Korekcja trapezowa | Tak |  |
| Jasność | 3000 lm |  |
| Kontrast | 10 000:1 |  |
| Wielkość rzutowanego obrazu | 30" - 300" |  |
| Żywotność lampy | 4 500 h (tryb normalny) 6 000 h (tryb ekonomiczny) |  |
| Złącza wejścia / wyjścia | AC in (wejście zasilania) - 1 szt. Mini USB - 1 szt. VGA in (D-sub) - 1 szt. HDMI/MHL - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. |  |
| Głośniki | Tak |  |
| Dodatkowe elementy w zestawie | Instrukcja Obsługi Kabel zasilający 15m Kabel VGA 15m Kabel HDMI 15m Uchwyt sufitowy kompatybilny z projektorem, umożliwiający łatwą regulację Pilot |  |

1.4. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne  	- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka / kopiarka / skaner |  |
| Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |  |
| Miesięczne obciążenie maksymalne | 10000 strony |  |
| Miesięczne obciążenie zalecane | 250 - 2000 stron |  |
| Wyświetlacz | LCD, 2 wiersze x 16 znaków |  |
| Interfejsy | USB 2.0 |  |
| Pamięć standardowa | 32 MB |  |
| Prędkość kopiowania/drukowania | 26 str/min |  |
| Rozdzielczość kopiowania/drukowania | 600 x 600 dpi |  |
| Automatyczny dupleks | Tak |  |
| Rozdzielczość optyczna | 600 x 2400 dpi |  |
| Rozmiary nośnika | Formaty niestandardowe, Letter, DL, B5, A6, A5, A4 |  |
| Gramatura nośnika | 60 g/m2 - 163 g/m2 |  |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,papier bond,cienki papier,gruby papier |  |
| Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |  |
| Pojemność podajnika bocznego | 1 arkusze |  |
| Pojemność tac odbiorczych | 100 arkusze |  |
| System operacyjny | Windows 8(32 i 64 bit), Windows 7 (32 i 64 bit), Windows Vista (32 i 64 bit), Windows XP Professional (32 i 64 bit), Windows XP Home Edition. |  |
| Dołączone akcesoria | Toner startowy Kabel zasilający Kabel USB drukarka-komputer |  |

1.5. Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne	- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Rodzaj urządzenia | urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie, kopiowanie) |  |
| Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |  |
| Obsługiwany typ nośnika | Etykiety |  |
|  | Koperty |  |
|  | Papier fotograficzny |  |
|  | Papier zwykły |  |
| Obsługiwany format nośnika | Formaty niestandardowe |  |
|  | Letter |  |
|  | DL |  |
|  | B5 |  |
|  | A6 |  |
|  | A5 |  |
|  | A4 |  |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy |  |
| Odbiornik papieru | 100 arkuszy |  |
| Szybkość druku w mono | 27 str./min |  |
| Maksymalna rozdzielczość druku | 2400 x 600 dpi |  |
| Szybkość kopiowania | 27 str./min |  |
| Rozdzielczość skanowania | 2400 x 600 dpi |  |
| Miesięczne obciążenie | 10000 str./miesiąc |  |
| Funkcja faksu | Tak |  |
| Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |  |
| Interfejsy | LAN (Ethernet) |  |
|  | Wi-Fi |  |
|  | USB |  |
| Wyświetlacz | Wbudowany |  |
| Dodatkowe informacje | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) |  |
| Dołączone akcesoria | Kabel USB |  |
|  | Toner startowy |  |
|  | Kabel zasilający |  |

1.6. Drukarka laserowa kolor 		- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki laser kolor | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Drukarka będzie wykorzystywana dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Technologia druku | Laserowa, kolorowa |  |
| Maksymalny format nośnika | A4 |  |
| Podajnik papieru | 350 arkuszy |  |
| Odbiornik papieru | 150 arkuszy |  |
| Szybkość druku w kolorze | 26 str./min |  |
| Szybkość druku w mono | 30 str./min |  |
| Maksymalna rozdzielczość druku | 1200 x 600 dpi |  |
| Miesięczne obciążenie | 60000 str./miesiąc |  |
| Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |  |
| Interfejsy | LAN (Ethernet) |  |
|  | USB |  |
| Dołączone akcesoria | Tonery startowe |  |
|  | Kabel zasilający |  |
|  | Kabel USB |  |

1.7. Drukarka atramentowa kolor	 - 1szt

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki atramentowej kolor | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Drukarka będzie wykorzystywana dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Technologia druku | Atramentowa, kolorowa |  |
| Maksymalny format nośnika | A4 |  |
| Podajnik papieru | 500 arkuszy |  |
| Szybkość druku w kolorze | 15 str./min |  |
| Szybkość druku w mono | 24 str./min |  |
| Maksymalna rozdzielczość druku | 1200 x 600 dpi |  |
| Miesięczne obciążenie | 30000 str./miesiąc |  |
| Maksymalna gramatura papieru | 275 g/m² |  |
| Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |  |
| Interfejsy | USB |  |
|  | LAN (Ethernet) |  |
|  | Wi-Fi |  |
| Wyświetlacz | Wbudowany |  |
| Dodatkowe informacje | Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów |  |
| Dołączone akcesoria | Tusze startowe |  |
|  | Kabel zasilający |  |
|  | Kabel USB |  |

1.8. Ploter kreśląco-tnący	- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne plotera kreśląco-tnącego | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Ploter będzie wykorzystywane dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów w pracowni rysunku technicznego. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do wzmożonej codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Typ plotera | przenośny ploter formatu A3 do wykonywania indywidualnej grafiki ozdobnej |  |
| Siła nacisku noża | Siła nacisku noża musi być wystarczająca do cięcia folii samoprzylepnych (w tym flock), papieru fotograficznego, kartonu i folii magnetycznej o grubości mniejszej niż 0,8 mm, (maksymalna siła nacisku noża - 210gf) |  |
| Dodatkowe cechy | Trzypunktowy odczyt znaczników pozwalający na precyzyjne wycięcie po obrysie wydrukowanej wcześniej grafiki Poprzez port USB2.0 powinien współpracować zarówno z Windows jak i z MAC Standardowe oprogramowanie umożliwiające współpracę urządzenia z najczęściej używanymi aplikacjami graficznymi Standardowo ploter wyposażony powinien być w : zasilacz prądu stałego wraz z kablem zasilającym, kabel USB, uchwyt z nożem, samoprzylepny arkusz transportowy, instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim, sterowniki do Windows 98/ME/2000/XP/Vista/W7, ploter musi posiadać program do sterowania i programowania plotera. |  |
| Prowadzenie: | rolki dociskowe |  |
| Sterowanie: | silnik krokowy |  |
| Maks. obszar cięcia: | 305 mm x 3000 mm |  |
| Maksymalna szerokość mediów: | 350mm |  |
| Maks. grubość mediów: | 0.8 mm Maks. |  |
| szybkość cięcia: | 10 do 100 mm/s |  |
| Nacisk noża: | 210 gf |  |
| Minimalna wielkość znaków: | około 5 mm wysokości (w zależności od medium i użytego fontu) |  |
| Rozdzielczość mechaniczna: | 0.05 mm |  |
| Rozdzielczość programowa: | 0.05 mm |  |
| Powtarzalność: | zależy od użytego materiału. |  |
| Rodzaje folii: | zwykłe folie samoprzylepne za wyjątkiem folii odblaskowych o grubości do 0.1 mm, papier do 157 g/m2, papier kreślarski, pocztówki, papier fotograficzny typu Inkjet |  |
| Interfejsy: | USB 2.0 (full speed) |  |
| Wyświetlacz: | LCD/LED |  |
| Zasilanie: | wyposażony w zasilacz +24V DC (1.250A) |  |
| Pobór mocy: | maksymalnie 28 W (10 W w okresie czuwania) |  |
| Środowisko pracy: | 5- 40°C , 35-80% wilgotności (nie skondensowanej) |  |
| Gwarancja dokładności przy: | 16- 32°C , 35-70% wilgotności (nie skondensowanej) |  |
| Dodatkowo w zestawie | 5 ostrzy zapasowych do cięcia oraz 2 pisaki |  |

1.9 Zestaw do modernizacji stanowisk – 15 szt/ zestawów

| Nazwa komponentu | Zestaw do modernizacji stanowisk oraz ich wymagane minimalne parametry techniczne | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Zestaw przeznaczony na cele dydaktyczne, będą służyły modernizacji stanowisk pracowni komputerowej do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |  |
| Zastosowanie | Współpraca z komputerem w pracowni |  |
| Przekątna ekranu | 19,5" |  |
| Powłoka matrycy | Matowa |  |
| Rodzaj matrycy | LED, TN |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1366 x 768 (HD) |  |
| Format ekranu | 16:9 |  |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |  |
| Wielkość plamki | 0,364 mm |  |
| Jasność | 200 cd/m² |  |
| Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |  |
| Kąt widzenia w poziomie | 90 stopni |  |
| Kąt widzenia w pionie | 65 stopni |  |
| Czas reakcji | 5 ms |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
| Rodzaje wejść / wyjść | VGA (D-sub) - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Pobór mocy podczas pracy | 13 W |  |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,4 W |  |
| Dodatkowe informacje | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) |  |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, Kabel VGA |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub modelu bezpośrednio u producenta lub wykonawcy. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta lub wykonawcy numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
| Nazwa komponentu | Klawiatura USB |  |
| Typ | Niskoprofilowa Klasyczna |  |
| Łączność | Przewodowa |  |
| Interfejs | USB |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Długość przewodu | 1,5 m |  |
| Obsługiwane systemy | Windows, Linux |  |
| Dodatkowe informacje | Odporność na zachlapanie, kolor czarny |  |
| Nazwa komponentu | System operacyjny |  |
| System operacyjny | MS Windows 7/8/10 Professional dla Szkół Uczelni Upgrade 1PC, Licencja dożywotnia na 01 komputer dla Edukacji lub równoważny, to jest, posiadający graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim i zapewniający działanie w trybie graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy zmianach konfiguracji systemu |  |
| Nazwa komponentu | Patch cord U/UTP kat.5e PVC cross |  |
| Długość przewodu | 2 m |  |
| Złącze 1 | RJ45 Męska |  |
| Złącze 2 | RJ45 Męska |  |
| Rodzaj | Sieciowy (LAN) |  |
| Kategoria | CAT 5e |  |
| Skrętka | U/UTP |  |
| Nazwa komponentu | Komplet 3 sztuk Pamięć RAM |  |
| rodzaj pamięci | DDR2 DIMM |  |
| pojemność pojedynczego modułu | 1 GB |  |
| Nazwa komponentu | Mysz USB |  |
| Typ myszy | Klasyczna |  |
| Łączność | Przewodowa |  |
| Sensor | Optyczny |  |
| Rozdzielczość | 800 dpi |  |
| Liczba przycisków | 3 |  |
| Rolka przewijania | 1 |  |
| Interfejs | USB |  |
| Długość przewodu | 1,5 m |  |
| Profil | Uniwersalny |  |