UWAGA !

Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest możliwe podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów Zamawiający dopuszcza w ofercie deklarację Wykonawcy o spełnieniu wymagań.

CZĘŚĆ III 	- Dostawa dla ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W SZPROTAWIE (ZSZ)

3.1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem		- 2 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne zestawu komputerowego z oprogramowaniem | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Zestaw komputerowy będzie wykorzystywany dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodu w pracowniach szkolnych (informatycznych, rysunku technicznego, technik organizacji reklamy, hotelarskich, inżynierii środowiska, ekonomicznej, gastronomicznej) Jego trwałość, niezawodność oraz wydajność obliczeniowa musi być wystarczająca do płynnej, dynamicznej i swobodnej pracy z różnorodnymi programami i systemami (m.in. aplikacje biurowe, aplikacje obliczeniowe, obsługa internetu oraz poczty elektronicznej, obsługa lokalnych baz danych, oprogramowania programistycznego, oprogramowanie typu CAD, oprogramowania do montażu i obróbki obrazu i dźwięku, programów księgowych) | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 5457 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dla oferowanego procesora na dzień ukazania się postępowania lub późniejszy powinien być opublikowany na stronie: www.passmark.com/products/pt.htm |  |
| Układ graficzny | zintegrowany, sprzętowo wspomagający konwersję materiału video, posiadający technologię wspierającą sprzętowe dekodowanie standardu VP9 umożliwiający płynne odtwarzanie video Full HD i 4K, obsługujący DirectX 12, pamięć współdzielona z pamięcią RAM przydzielana dynamicznie |  |
| Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i dedykowana dla zaproponowanego procesora, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition. Płyta powinna posiadać minimum dwa wolne złącza PCI-Expres i jedno PCI-Express x16 |  |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 możliwość rozbudowy |  |
| Pamięć masowa | Dysk twardy 128 GB SSD + 500 GB HDD |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW |  |
| BIOS | · BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI · Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego itd. · Funkcja blokowania (odblokowania) BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń w między innymi z USB. · Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła |  |
| Obudowa | Obudowa MiniTower posiadająca kieszenie pełnych wymiarów: 2 szt. 5,25” i 1 szt. 3,5”, z obsługą kart PCI Express o pełnym profilu. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż co najmniej 2 szt. dysku 3,5” lub 2,5”, Zasilacz o mocy 350W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz wpisanym na stałe w BIOS. |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera; Potwierdzenie zgodności z dyrektywą RoHS 2 |  |
| System operacyjny, oprogramowanie biurowe | Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) + Windows 10 Pro, dedykowany dla placówek oświatowych, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu ani Internetu lub równoważny, to jest, posiadający graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim i zapewniający działanie w trybie graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy zmianach konfiguracji systemu Oprogramowanie biurowe MS Office Standard 2013 lub nowsze licencja EDU wieczysta dla szkół lub równoważne spełniające poniższe warunki: pakiet zawierający odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem MS Office - wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycję dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, układu tabel itp. |  |
| Porty i złącza | Wbudowane porty: 1 x port combo PS/2 klawiatura/mysz 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x port LAN (RJ45) 2 x Port USB 3.0 (niebieski) 1 x port COM 2 x Port USB 2.0 1 x port równoległy 3 x Audio Jack · porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy, min 2 porty USB na przednim panelu obudowy. · Klawiatura USB w układzie polski programisty. · Mysz laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll). · Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt. · Dołączony nośnik ze sterownikami. |  |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitorów |  |
| Zastosowanie | Współpraca z komputerem wymienionym wyżej |  |
| Przekątna ekranu | 19,5" |  |
| Powłoka matrycy | Matowa |  |
| Rodzaj matrycy | LED, TN |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1600 x 900 (HD+) |  |
| Format ekranu | 16:9 |  |
| Częstotliwość odświeżania | 76 Hz |  |
| Wielkość plamki | 0,27 mm |  |
| Jasność | 200 cd/m² |  |
| Kontrast statyczny | 600:1 |  |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |  |
| Kąt widzenia w poziomie | 90 stopni |  |
| Kąt widzenia w pionie | 60 stopni |  |
| Czas reakcji | 5 ms |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
| Rodzaje wejść / wyjść | VGA (D-sub) - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Pobór mocy podczas pracy | 19 W |  |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,5 W |  |
| Dodatkowe informacje | Regulacja kąta pochylenia (Tilt) |  |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, Kabel VGA |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera po podaniu numeru seryjnego lub modelu bezpośrednio u producenta lub wykonawcy. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta lub wykonawcy numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |

3.2. Komputer przenośny z oprogramowaniem		- 7 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera przenośnego z oprogramowaniem | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer przenośny przeznaczony dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodu w pracowniach szkolnych (technologii maszyn, układów mechatronicznych, logistyczna, gastronomiczna, informatyczna) Jego trwałość, niezawodność oraz wydajność obliczeniowa musi być wystarczająca do płynnej, dynamicznej i swobodnej pracy z różnorodnymi programami i systemami (m.in. aplikacje biurowe, aplikacje obliczeniowe, obsługa internetu oraz poczty elektronicznej, obsługa lokalnych baz danych, oprogramowania programistycznego, oprogramowanie typu CAD) | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Przekątna Ekranu | Ekran 15,6" o rozdzielczości: 1920 x 1080 (FullHD) matowy z podświetleniem LED |  |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 3945 punktów Passmark CPU Mark. Opublikowane na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm |  |
| Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i dedykowana dla zaproponowanego procesora. |  |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 możliwość rozbudowy |  |
| Pamięć masowa | Dysk twardy 256 GB SSD |  |
| Układ graficzny | Zintegrowany z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark - G3D Mark co najmniej wynik 848 punktów, wynik opublikowany na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW |  |
| Klawiatura | Klawiatura z wydzieloną częścią numeryczną Wielodotykowy, intuicyjny touchpad |  |
| Multimedia | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki stereo Wbudowana kamera internetowa |  |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Moduł Bluetooth Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |  |
| Bateria | 3-ogniwowa, 31 Wh, litowo-jonowa |  |
| Obudowa | Wytrzymała obudowa chroniąca komputer przenośny podczas codziennej pracy. |  |
| BIOS | · BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI · Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego itd. · Funkcja blokowania (odblokowania) BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń w między innymi z USB. · Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera; Potwierdzenie zgodności z dyrektywą RoHS 2 |  |
| System operacyjny, oprogramowanie biurowe | Microsoft Windows 10 (64-bit), dedykowany dla placówek oświatowych, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu ani Internetu lub równoważny, to jest, posiadający graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim i zapewniający działanie w trybie graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy zmianach konfiguracji systemu Oprogramowanie biurowe MS Office Standard 2013 lub nowsze licencja EDU wieczysta dla szkół lub równoważne spełniające poniższe warunki: pakiet zawierający odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem MS Office - wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycję dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty formatowania, układu tabel itp. Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |  |
| Porty i złącza | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) DC-in (wejście zasilania) RJ-45 (LAN) Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe VGA (D-sub) Czytnik kart pamięci USB 2.0 HDMI |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera; Potwierdzenie zgodności z dyrektywą RoHS 2 |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz sieciowy |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub modelu bezpośrednio u producenta lub wykonawcy. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta lub wykonawcy numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |

3.3. Tablet graficzny	– 1szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne tabletu graficznego | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb dydaktycznych w szkole ponadgimnazjalnej, do nauczania zawodu w pracowniach szkolnych (informatycznych) Trwałość, niezawodność musi być wystarczająca do codziennej pracy z różnorodnymi programami i systemami. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Cechy użytkowe | Obszar roboczy 4” x 5,5” do rysowania i pisania odręcznego, 1024 poziomy czułości na nacisk do uzyskiwania wszystkich kształtów i grubości linii Sprawnie nanoszenie odręczne notatek/rysunków w wiadomościach e-mail, MSN, dokumentach lub innych programach, Model z zaciskiem do pióra dla ułatwienia |  |
| Interfejs do komputera | USB |  |
| Wymiary | 20.0 x 19.9 x 1.03 cm z tolerancją szerokości i długości ± 2cm, grubości ± 0.03cm |  |
| Rozdzielczość | 2540 LPI |  |
| Czułość nacisku | 1024 stopni |  |
| Liczba klawiszy | 28 klawiszy programowalnych |  |
| Obszar aktywny | min. 4" x 5,5" |  |
| Wymagania systemowe | Zgodny z IBM PC/ Pentium 233 MHz lub lepszy Windows 7 / XP / Vista lub nowszy Macintosh z OS X 10.3.5 lub nowszy |  |
| Zawartość zestawu | Tablet, Pióro bezprzewodowe Oprogramowanie narzędziowe do współpracy z systemem operacyjnym Windows 7 / XP / Vista lub nowszym Sterowniki Windows / Mac Elektroniczny podręcznik użytkownika w języku polskim Dwie końcówki pióra Odpowiednia bateria do pióra bezprzewodowego |  |

3.4. Projektor multimedialny	– 3szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne projektora | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Projektor będzie wykorzystywany dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów w pracowniach szkolnych. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy z różnorodnymi programami i systemami. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Technologia wyświetlania | DLP |  |
| Rozdzielczość natywna | 1024 x 768 (XGA) |  |
| Format obrazu | 4:3 |  |
| Korekcja trapezowa | Tak |  |
| Jasność | 3200 lm gwarantującą jasny i wyraźny obraz w każdych warunkach |  |
| Kontrast | 20 000:1 |  |
| Wielkość rzutowanego obrazu | 30" - 300" |  |
| Żywotność lampy | 4 500 h (tryb normalny) 10 000 h (tryb ekonomiczny) |  |
| Złącza wejścia / wyjścia | AC in (wejście zasilania) - 1 szt. Mini USB - 1 szt. VGA in (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. |  |
| 3D Ready | Tak |  |
| Głośniki | Tak |  |
| Dodatkowe elementy w zestawie | Instrukcja Obsługi Osłona obiektywu Kabel zasilający 15m Kabel VGA 15m Kabel HDMI 15m Uchwyt sufitowy kompatybilny z projektorem, umożliwiający łatwą regulację Pilot |  |

3.5. Drukarka laserowa monochromatyczna - 2 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki laserowej monochromatycznej | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Drukarka będzie wykorzystywana dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |  |
| Maksymalny format nośnika | A4 |  |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy |  |
| Odbiornik papieru | 100 arkuszy |  |
| Szybkość druku w mono | 26 str./min |  |
| Maksymalna rozdzielczość druku | 2400 x 600 dpi |  |
| Miesięczne obciążenie | 10000 str./miesiąc |  |
| Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |  |
| Interfejsy | USB |  |
| Wyświetlacz | Brak |  |
| Dołączone akcesoria | Toner startowy Kabel zasilający Kabel USB drukara-komputer |  |

3.6. Drukarka laserowa kolor 	-	- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki laser kolor | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Drukarka będzie wykorzystywana dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Technologia druku | LED - kolorowy |  |
| Prędkość drukowania | Do 30 str/min - czarno-białe Do 26 str/min - kolor |  |
| Interfejs, komunikacja | USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n), wbudowany wyświetlacz |  |
| Maksymalna Rozdzielczość (B&W) | 1200 x 600 dpi |  |
| Maksymalna Rozdzielczość (Kolor) | 1200 x 600 dpi |  |
| Automatyczny dupleks | Tak |  |
| Obługa nośników | odbiornik 100 arkuszy,podajnik papieru na 250 arkuszy |  |
| Zainstalowana pamięć RAM (Maks.) | 1 GB |  |
| Obsługa nośników | A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),C5 (162 x 229 mm),B6 (125 x 176 mm),DL (210 x 99 mm) |  |
| Gramatura nośnika | 64 g/m2 - 220 g/m2 |  |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 45000 strony |  |
| Zalecana ilość miesięczna | 5000 stron |  |
| Praca w sieci | Serwer wydruków |  |
| Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka | 802.1x |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits) |  |
| ENERGY STAR | Tak |  |
| Emisja dźwięku (w stanie czuwania) | 37 dBA |  |
| Emisja dźwięku (w czasie pracy) | 52 dBA |  |
| Dołączone akcesoria | Toner startowy Kabel zasilający Kabel USB drukarka-komputer |  |

3.7. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka / kopiarka / skaner |  |
| Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |  |
| Miesięczne obciążenie maksymalne | 10000 strony |  |
| Miesięczne obciążenie zalecane | 250 - 2000 stron |  |
| Wyświetlacz | LCD, 2 wiersze x 16 znaków |  |
| Interfejsy | USB 2.0 |  |
| Pamięć standardowa | 32 MB |  |
| Prędkość kopiowania/drukowania | 26 str/min |  |
| Rozdzielczość kopiowania/drukowania | 600 x 600 dpi |  |
| Skala szarości półcieni | 256 |  |
| Skalowanie dokumentu przy kopiowaniu | 25%-400% |  |
| Cechy kopiowania | 2 na 1, 4 na 1 |  |
| Automatyczny dupleks | Tak |  |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | max 8.5 sek |  |
| Rozdzielczość optyczna | 600 x 2400 dpi |  |
| Głębia skali szarości | 8 bit |  |
| Głębia koloru | 24 bit |  |
| Rozmiary nośnika | Formaty niestandardowe, Letter, DL, B5, A6, A5, A4 |  |
| Gramatura nośnika | 60 g/m2 - 163 g/m2 |  |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,papier bond,cienki papier,gruby papier |  |
| Pojemność nośników standardowych | 250 arkusze |  |
| Pojemność podajnika bocznego | 1 arkusze |  |
| Pojemność tac odbiorczych | 100 arkusze |  |
| Zgodność ze standardami | IEC 60825-1:2007 |  |
| ENERGY STAR Qualified | Tak |  |
| Emisja dźwięku | max 33 dBA (stan jałowy) / max 49 dBA (podczas pracy) |  |
| System operacyjny | Windows 8(32 i 64 bit), Windows 7 (32 i 64 bit), Windows Vista (32 i 64 bit), Windows XP Professional (32 i 64 bit), Windows XP Home Edition. |  |
| Dołączone akcesoria | Toner startowy Kabel zasilający Kabel USB drukarka-komputer |  |

3.8. Profesjonalne urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne - 2 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne profesjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do wzmożonej codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |  |
| Procesor | 600 MHz |  |
| Pamięć | 256 MB |  |
| Obsługiwany typ nośnika | papier zwykły papier firmowy papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier ekologiczny papier szorstki pocztówki etykiety koperty |  |
| Obsługiwany format nośnika | Letter, DL, B5, A6, A5, A4 |  |
| Podajnik głównego podajnika papieru | 250 arkuszy |  |
| Odbiornik papieru | 100 arkuszy |  |
| Gramatura papieru | 60 - 163 g/m² |  |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak (pojemność 35 arkuszy) |  |
| Czas wydruku pierwszej strony | do 8 sekund |  |
| Szybkość druku w mono | 25 str./min |  |
| Maksymalna rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi |  |
| Szybkość skanowania | 14 s |  |
| Szybkość kopiowania | 25 str./min |  |
| Zmniejszanie/Powiększanie kopii | 25% - 400% |  |
| Ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |  |
| Rozdzielczość skanowania optyczna | 1200x1200 dpi |  |
| Miesięczne obciążenie | 8000 str./miesiąc |  |
| Funkcja faksu | Tak |  |
| Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |  |
| Interfejsy | RJ-11, LAN (Ethernet), USB |  |
| Wyświetlacz | 2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD |  |
| Dodatkowe informacje | drukowanie z urządzeń mobilnych (HP ePrint, Apple AirPrint) |  |
| Emisja dźwięku | max 50 dB |  |
| Dołączone akcesoria | Toner startowy Kabel USB Kabel telefoniczny Kabel zasilający |  |

3.9. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne z funkcja drukowania z urządzeń przenośnych	 - 1szt

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego z funkcją drukowania z urządzeń przenośnych | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka / kopiarka / skaner |  |
| Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |  |
| Miesięczne obciążenie maksymalne | 10000 strony |  |
| Miesięczne obciążenie zalecane | 250 - 2000 stron |  |
| Procesor | 600 MHz |  |
| Wyświetlacz | LCD, 2 wiersze x 16 znaków |  |
| Interfejsy | USB 2.0 Hi-Speed / bezprzewodowy 802.11b/g/n |  |
| Pamięć standardowa | 128 MB |  |
| Prędkość kopiowania/drukowania | 20 str/min |  |
| Rozdzielczość kopiowania/drukowania | 1 200 x 1 200 dpi rozdzielczości efektywnej |  |
| Skalowanie dokumentu przy kopiowaniu | 25%-400% |  |
| Cechy kopiowania | Kopiowanie dokumentów tożsamości, wielokrotne kopiowanie jednego obrazu na stronie |  |
| Automatyczny dupleks | Nie |  |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | max 8.5 sek |  |
| Rozdzielczość optyczna | 1 200 x 1 200 dpi |  |
| Rozmiary nośnika | A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / koperta (Monarch, nr 10, DL, C5) / własne |  |
| Gramatura nośnika | 60 g/m2 - 163 g/m2 |  |
| Rodzaj obsługiwanych nośników | Zwykły / gruby / cienki / bawełniany / kolorowy / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / bond / archiwalny / koperty |  |
| Pojemność nośników standardowych | 150 arkuszy |  |
| Pojemność tac odbiorczych | 100 arkusze |  |
| Zgodność ze standardami | IEC 60825-1:2007 |  |
| ENERGY STAR Qualified | Tak |  |
| Emisja dźwięku | max 26 dBA (stan jałowy) / max 50 dBA (podczas pracy) |  |
| System operacyjny | Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, różne systemy operacyjne Linux |  |
| Dołączone akcesoria | Toner startowy Kabel zasilający Kabel USB drukarka-komputer |  |

3.10. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolor A3/A4	 - 1szt

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego atramentowego kolor A3/A4 | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Technologia | Atramentowa |  |
| LCD (ekran) | Dotykowy, 9,3 cm |  |
| Podajnik papieru | 150 arkuszy |  |
| Podajnik wielofunkcyjny | Do 1 arkuszy |  |
| Podajnik dokumentów ADF | 20 arkuszy |  |
| Odbiornik papieru | 50 arkuszy |  |
| Formaty papieru | A3,A4,LTR,LGL,EXE,A5,A6,Postcard,koperty + dodatkowe rozmiary |  |
| Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Tak (do A4) |  |
| Gramatury papieru | 64-220 g/m2 |  |
| Interfejs standardowy | USB 2.0, 10/100 Ethernet Base TX, 802.11b wireless |  |
| Pamięć (RAM) | 128 MB |  |
| Prędkość faksu | 14,400 bps |  |
| Podwójny dostęp | Tak |  |
| Pamięć wg. stron | 200 stron |  |
| Szybkie wybieranie | 100 numerów |  |
| Tryb korekcji błędów ECM | Tak |  |
| PC-FAX | TAK |  |
| Prędkość druku | Mono 35 str./min, Kolor 27 str./min |  |
| Rozdzielczość kopiowania Skan | 1200x1200dpi |  |
| Zmniejszanie/Powiększanie kopii | 25% - 400% co 1% |  |
| Kopiowanie wielokrotne | Tak, do 99 |  |
| Kopiowanie N na 1 str. | 2 na 1 str., 4 na 1 str. |  |
| Rozdzielczość skanowania optyczna | 2400 x 2400 dpi |  |
| Możliwość skanowania do | Obrazu (PC) |  |
|  | OCR (PC) |  |
|  | E-maila (PC) |  |
|  | Pliku (PC) |  |
|  | Serwera pocztowego |  |
|  | FTP |  |
|  | Folderu sieciowego |  |
| Dołączone akcesoria | Atramenty startowe Kabel zasilający Kabel USB drukarka-komputer |  |

3.11. Ploter kreśląco-tnący	- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne plotera kreśląco-tnącego | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Ploter będzie wykorzystywane dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów w pracowni rysunku technicznego. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do wzmożonej codziennej pracy. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Typ plotera | przenośny ploter formatu A3 do wykonywania indywidualnej grafiki ozdobnej |  |
| Siła nacisku noża | Siła nacisku noża musi być wystarczająca do cięcia folii samoprzylepnych, papieru fotograficznego, kartonu i folii magnetycznej o grubości mniejszej niż 0,8 mm , (maksymalna siła nacisku noża - 210gf) |  |
| Dodatkowe cechy | Trzypunktowy odczyt znaczników pozwalający na precyzyjne wycięcie po obrysie wydrukowanej wcześniej grafiki Poprzez port USB2.0 powinien współpracować zarówno z Windows jak i z MAC Standardowe oprogramowanie umożliwiające współpracę urządzenia z najczęściej używanymi aplikacjami graficznymi Standardowo ploter wyposażony powinien być w : zasilacz prądu stałego wraz z kablem zasilającym, kabel USB, uchwyt z nożem, samoprzylepny arkusz transportowy, instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim, sterowniki do Windows 98/ME/2000/XP/Vista/W7, ploter musi posiadać program do sterowania i programowania plotera. |  |
| Prowadzenie: | rolki dociskowe |  |
| Sterowanie: | silnik krokowy |  |
| Maks. obszar cięcia: | 305 mm x 3000 mm |  |
| Maksymalna szerokość mediów: | 350mm |  |
| Maks. grubość mediów: | 0.8 mm Maks. |  |
| szybkość cięcia: | 10 do 100 mm/s |  |
| Nacisk noża: | 210 gf |  |
| Minimalna wielkość znaków: | około 5 mm wysokości (w zależności od medium i użytego fontu) |  |
| Rozdzielczość mechaniczna: | 0.05 mm |  |
| Rozdzielczość programowa: | 0.05 mm |  |
| Powtarzalność: | zależy od użytego materiału. |  |
| Rodzaje folii: | zwykłe folie samoprzylepne za wyjątkiem folii odblaskowych o grubości do 0.1 mm, papier do 157 g/m2, papier kreślarski, pocztówki, papier fotograficzny typu Inkjet |  |
| Interfejsy: | USB 2.0 (full speed) |  |
| Wyświetlacz: | LCD/LED |  |
| Zasilanie: | wyposażony w zasilacz +24V DC (1.250A) |  |
| Pobór mocy: | maksymalnie 28 W (10 W w okresie czuwania) |  |
| Środowisko pracy: | 5- 40°C , 35-80% wilgotności (nie skondensowanej) |  |
| Gwarancja dokładności przy: | 16- 32°C , 35-70% wilgotności (nie skondensowanej) |  |
| Dodatkowo w zestawie | 5 ostrzy zapasowych do cięcia oraz 2 pisaki |  |

3.12. Skaner plaski	- 5 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne skanera płaskiego | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Skaner będzie wykorzystywany dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, w pracowniach do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy z różnorodnymi programami i systemami. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Typ skanera | Płaski |  |
| Typ sensora | CIS |  |
| Interfejs | USB |  |
| Rozdzielczość optyczna | 4800 x 4800 dpi |  |
| Prędkość skanowania w kolorze | 6 str./min |  |
| Prędkość skanowania w czerni | 10 s |  |
| Głębia koloru | 48-bitowa |  |
| Poziomy skali szarości | 8 bitów |  |
| Obsługiwane nośniki | Plastikowe karty indentyfikacyjne Koperty Wizytówki Pocztówki B6 B5 A6 A5 A4 |  |
| Formaty plików | PDF JPEG |  |
| Dodatkowe informacje | Skanowanie w pionie Skanowanie do chmury Skanowanie do e-maila |  |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki oprogramowanie narzędziowe skanera |  |
| Dołączone akcesoria | Kabel USB |  |

3.13. Serwer stelażowy	- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne serwera | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Serwer będzie wykorzystywany dla potrzeb dydaktycznych w szkole ponadgimnazjalnej, do nauczania zawodów w pracowni informatyki. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne zestawu komputerowego z oprogramowaniem |  |
| Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 11340 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dla oferowanego procesora na dzień ukazania się postępowania lub późniejszy powinien być opublikowany na stronie: www.passmark.com/products/pt.htm |  |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |  |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |  |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB, DDR4, ECC, Dual rank |  |
| Maks. wielkość pamięci | 512 GB |  |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |  |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 24 |  |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |  |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |  |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 Dysk serwerowy min 300GB 10k RPM SAS 12Gbps 2,5'' |  |
| Maks. liczba dysków | 8 |  |
| Możliwość instalacji dysków SSD | Tak |  |
| Kontroler dysków | Karta |  |
| Poziomy RAID | 0 1 10 (1+0) 5 50 (5+0) 6 60 (6+0) |  |
| Pozostałe informacje o kontrolerze | zintegrowany kontroler RAID, min 2GB pamięci podręcznej |  |
| Katra graficzna | Tak |  |
| Napęd optyczny | DVD-RW |  |
| Gniazda rozszerzeń | Dwa PCI-Ex8 Gne3 połówkowej długości i wysokości |  |
| Interfejs sieciowy | Czteroportowa gigabitowa karta sieciowa |  |
| Zewnętrzne porty we-wy | Szeregowy - 1 Sieciowy - 4 RJ45 Grafika - 2 (1 tył, 1 przód) USB tył - 2 (1x2.0; 1x3.0) USB przód - 2 (2x2.0) USB wew - 1 (1x3.0) |  |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | Karta zarządzania |  |
| Obudowa | Rack 1U |  |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |  |
| Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |  |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 750 W |  |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard, dedykowany dla placówek oświatowych, lub równoważny to jest, posiadający graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim i zapewniający działanie w trybie graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość utworzenia usługi katalogowej Active Directory lub równoważną to jest umożliwiającą uwierzytelniania użytkowników do usługi katalogowej. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować serwer do pracy oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy zmianach konfiguracji systemu |  |

3.14. Napęd taśmowy do archiwizacji 	- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry napędu taśmowego | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Napęd będzie wykorzystywany dla potrzeb dydaktycznych w szkole ponadgimnazjalnej, do nauczania zawodów w pracowni informatyki. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Nośnik nagrywania | LTO 4 |  |
| Model | LTO |  |
| Typ interfejsu | SAS |  |
| Typ taśmy | LTO |  |
| Pojemność bez kompresji | 1500 GB |  |
| Pojemność po kompresji | 3000 GB |  |

3.15. Zestaw interaktywny 	- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne zestawu interaktywnego | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Zestaw będzie wykorzystywany dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, w pracowniach do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy z różnorodnymi programami i systemami. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Przekątna tablicy | min 88" |  |
| Przekątna powierzchni roboczej | min 79" |  |
| Technologia | Pozycjonowanie w podczerwieni |  |
| Rodzaj powierzchni | Matowa ceramiczna suchościeralna magnetyczna żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy |  |
| Sposób obsługi | Pióro bez konieczności stosowania baterii palec lub dowolny wskaźnik |  |
| Format obrazu | 4:3 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista | 4096 x 4096 |  |
| Dokładność odczytu | 3 mm |  |
| Prędkość kursora | 120"/sekundę |  |
| Czas reakcji | Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms |  |
| Komunikacja | USB |  |
| Paski skrótów | Po obu stronach tablicy, stanowiące integralną część powierzchni |  |
| System operacyjny | Windows 2000/XP/Vista/7 32 bit i 64 bit |  |
| Zasilanie | Port USB |  |
| Akcesoria | 3 pisaki (czerwony, czarny, niebieski) wymazywacz wskaźnik teleskopowy półka na pisaki kabel USB 7.5 m uchwyty do montażu na ścianie oprogramowanie narzędziowe w języku polskim instrukcja obsługi |  |
| Język oprogramowania | Język polski |  |
| Wybrane funkcje oprogramowania | Inteligentna półka na pisaki - zmiana koloru pisaka w zależności od tego który jest podniesiony, zmiana na funkcję wymazywania w przypadku podniesienia wymazywacza Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego - m.in. w języku polskim Rozpoznawanie gestów wykonanych na tablicy Wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe - do nauki matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego Zarządzanie obiektami - m.in. funkcja blokowania, grupowania i rozgrupowania obiektów graficznych Definiowanie skrótów - do wybranych programów, folderów, plików, dostępne z menu ekranowego Funkcja "chwytania obrazu" - ułatwia pracę niższym osobom oraz daje możliwość szybkiego uzyskania dodatkowego miejsca do pracy na tablicy |  |
| Typ projektora | Krótkoogniskowy |  |
| Technologia | DLP |  |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 (XGA) |  |
| Kontrast | 15000 : 1 |  |
| Jasność | 3300 ANSI lm |  |
| Poziom szumu | 32 dB (ECO) / 35 dB (tryb normalny) |  |
| Zużycie energii | 310(tryb normalny) / 280W (ECO) / ~0,5W Stand-by |  |
| Żywotność źródła światła | 7.000h (ECO) / 5000h (tryb normalny) |  |
| Moc/źródło światła | 240W |  |
| Obiektyw | F = 2.8, f = 7.26mm |  |
| Zoom/Focus | brak/ręczny |  |
| Współczynnik odległości | 0.62:1 |  |
| Odległość od ekranu | 0.76 - 2,52 m |  |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 1.02 m |  |
| Szerokość obrazu | 1.22 - 4.06 m |  |
| Przekątna | 60" - 200" |  |
| Wejścia video | Composite HDMI S-Video VGA (D-Sub 15) x 2 |  |
| Wyjścia video | VGA (D-Sub 15) |  |
| Wejścia audio | 2 x RCA (L/R) Mini jack 3.5 mm |  |
| Porty komunikacyjne | RJ-45 Trigger 12V USB(A)zasilające (5V/1,5A) mini USB RS232 |  |
| Wbudowany głośnik | 10W |  |
| Waga | 3.2 kg |  |
| Wyposażenie | Baterie do pilota Osłona obiektywu Pilot ze wskaźnikiem laserowym Płyta CD z instrukcją obsługi uchwyt ścienny do projektora umożliwiający montaż projektora nad tablicą i łatwa regulację okablowanie 10m (HDMI + zasilające) |  |
| Funkcje | 3D Ready Auto-Setup Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) Menu ekranowe w j. polskim Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Tryb tablicy kolorowej Zabezpieczenie kodem PIN Łatwa wymiana lampy |  |

3.16. Tablica interaktywna 	- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne tablicy interaktywnej | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Tablica będzie wykorzystywana dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, w pracowni do nauczania zawodów. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy z różnorodnymi programami i systemami. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Przekątna tablicy | 88" |  |
| Przekątna powierzchni roboczej | 79" |  |
| Technologia | Pozycjonowanie w podczerwieni |  |
| Rodzaj powierzchni | Matowa ceramiczna suchościeralna magnetyczna żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy |  |
| Sposób obsługi | Pióro bez konieczności stosowania baterii palec lub dowolny wskaźnik |  |
| Format obrazu | 4:3 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista | 4096 x 4096 |  |
| Dokładność odczytu | 3 mm |  |
| Prędkość kursora | 120"/sekundę |  |
| Czas reakcji | Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms |  |
| Komunikacja | USB |  |
| Paski skrótów | Po obu stronach tablicy, stanowiące integralną część powierzchni |  |
| System operacyjny | Windows 2000/XP/Vista/7 32 bit i 64 bit |  |
| Zasilanie | Port USB |  |
| Akcesoria | 3 pisaki (czerwony, czarny, niebieski) wymazywacz wskaźnik teleskopowy inteligentna półka na pisaki kabel USB 7.5 m uchwyty do montażu na ścianie oprogramowanie narzędziowe w języku polskim instrukcja obsługi |  |
| Język oprogramowania | Język polski |  |
| Wybrane funkcje oprogramowania | Inteligentna półka na pisaki - zmiana koloru pisaka w zależności od tego który jest podniesiony, zmiana na funkcję wymazywania w przypadku podniesienia wymazywacza Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego - m.in. w języku polskim Rozpoznawanie gestów wykonanych na tablicy Wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe - do nauki matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego Zarządzanie obiektami - m.in. funkcja blokowania, grupowania i rozgrupowania obiektów graficznych Definiowanie skrótów - do wybranych programów, folderów, plików, dostępne z menu ekranowego Funkcja "chwytania obrazu" - ułatwia pracę niższym osobom oraz daje możliwość szybkiego uzyskania dodatkowego miejsca do pracy na tablicy |  |
|  | Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego - m.in. w języku polskim |  |
|  | Rozpoznawanie gestów wykonanych na tablicy |  |
|  | Wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe - do nauki matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego |  |
|  | Zarządzanie obiektami - m.in. funkcja blokowania, grupowania i rozgrupowania obiektów graficznych |  |
|  | Definiowanie skrótów - do wybranych programów, folderów, plików, dostępne z menu ekranowego |  |
|  | Funkcja "chwytania obrazu" - ułatwia pracę niższym osobom oraz daje możliwość szybkiego uzyskania dodatkowego miejsca do pracy na tablicy |  |

3.17. Monitor interaktywny 	- 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora interaktywnego | Wypełnia WYKONAWCA Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, do nauczania zawodów w pracowni informatycznej. Trwałość, niezawodność, ergonomia muszą być wystarczające do codziennej pracy z różnorodnymi programami i systemami. | NAZWA/MODEL itp. ………………………. ………………………. ………………………. |
| Typ podświetlenia | LED |  |
| Przekątna | 55" |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Rozdzielczość | 1920x1080 (FullHD) |  |
| Kontrast | 4000:1 |  |
| Jasność | 350 cd/m2 |  |
| Technologia | Podczerwień, 10 punktowa |  |
| Narzędzie obsługi | Palec lub dowolny wskaźnik |  |
| Dokładność | 1 mm |  |
| Czas reakcji dotyku | <8ms |  |
| Żywotność panelu | 30.000 h |  |
| Wyświetlane kolory | 16,77 M (8-bit) |  |
| Kąt widzenia | 178° / 178° |  |
| Rozmiar piksela | 0.63 x 0.63 |  |
| Wejścia video | HDMI(x3) |  |
|  | VGA (D-Sub15)(x3) |  |
|  | A-V |  |
|  | COAX |  |
| Wyjście video | VGA |  |
| Wejścia audio | Mini jack 3.5 mm (x3) |  |
| Wyjście audio | Mini jack 3.5 mm |  |
| Połączenie z komputerem | USB (x4) |  |
|  | RS-232 |  |
|  | RJ-45 |  |
|  | Slot OPS |  |
| Parametry wideo | Regulacja jasności |  |
| Głośniki | 2x10W, Regulacja głośności |  |
| Zużycie prądu (Min./Max.) | max. 204 W |  |
| Zużycie prądu (Stand-by) | 0.5W |  |
| Grubość szyby antyrefleksyjnej | 4 mm hartowane antyodblaskowe szkło |  |
| Rozstaw otworów montażowych | 400x400 mm |  |
| Interfejs | Kompatybilny z USB 1.1, 2.0. PNP, urządzenie HID |  |
| Sterowniki | Niewymagane |  |
| Dodatkowe funkcje | USB Media Player |  |
| Dołączone akcesoria | Instrukcja obsługi |  |
|  | oprogramowanie |  |
|  | Pilot z bateriami |  |
|  | Pisaki (2 szt) |  |
|  | Przewód HDMI |  |
|  | Przewód USB |  |
|  | Przewód VGA |  |
|  | Przewód zasilający |  |