Załącznik nr A do dokumentacji przetargowej

Województwo: lubuskie

Powiat : żagański

Gmina: Małomice – obszar wiejski

WARUNKI TECHNICZNE

modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

oraz utworzenie BDOT500 
i inicjalnej powiatowej bazy GESUT

Jednostka ewidencyjna:  Małomice – obszar wiejski 081005_5

Obręb: Śliwnik 081005_5.0005,Lubiechów 081005_5.0004

Żagań  - kwiecień  2017

Spis treści

I.	Opis formalno-prawny przedmiotu zamówienia	3

II.	Przedmiot zamówienia	6

III.	Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia	12

IV.	Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków	17

V.	Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie konwersji i aktualizacji danych EGIB	28

VI.	Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT	31

Załączniki do Warunków Technicznych

- Projekt modernizacji EGIB -   obręby: Śliwnik, Lubiechów

- Analiza Materiałów Źródłowych

- Arkusz danych ewidencyjnych lokalu

- Protokół ustaleń - posiadacze samoistni

- Wykaz niezgodności działek

- Arkusz danych ewidencyjnych budynku

7.   TransfDoUkladu2000

# Opis formalno-prawny przedmiotu zamówienia

- Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest elementem projektu

którego celem w ujęciu ogólnym jest:

- dostosowanie baz danych EGiB powiatu Żagańskiego, j. ewid. Małomice - obszar wiejski, obręby: Śliwnik i Lubiechów  do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1034), zwanego dalej „rozpEGiB”, oraz stworzenie raportów z bazy EGiB zgodnie z §22 rozpEGiB,

- poprawa jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków,

- utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT dla powiatu żagańskiego, j. ewid Małomice - obszar wiejski, obręby: Śliwnik i Lubiechów, zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 21 października 2015 r.  w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938) zwanym dalej „rozpGESUT”,

- poprawę jakości danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- utworzenie BDOT500, zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2028), zwanym dalej ,,rozpBDOT500, dla obszaru objętego modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Zamówienia dotyczące zadań objętych niniejszymi warunkami technicznymi, zwanymi dalej „WT”, będą udzielane przez Powiat Żagański.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w:

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.),

- ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 
z późn. zm.),

- ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.),

- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.),

- ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778),

- ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 909, z późn. zm.),

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 290, z późn. zm.),

- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1440, z późn. zm.),

- ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1068, z późn. zm.),

- ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922, z późn. zm.),

- ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114),

- ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 27 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2016r. poz 1034.) – rozp. EGIB,

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) – rozp. STANDARDY,

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 
2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013r., poz.1031),

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013r., poz. 249),

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r.,  poz. 1247),

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
(Dz. U. z 2012r., poz. 352),

- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 
2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263, poz. 1571), 
oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2012 r. 
o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2012r., poz.1011),

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012r., poz. 199),

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. 
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r., poz. 125),

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 219),

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania 
 w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków 
 i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 84, poz. 911),

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz. 1246),

- rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 
 i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453),

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2016r,  poz. 113, z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. 
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015r. poz. 1938) – rozp. GESUT,

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r.,  poz. 2028) – rozp. BDOT500,

- rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. 
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183),

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) – rozp. PKOB.

# Przedmiot zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest:

# wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB - w zakresie danych dotyczących:

# gruntów, w tym:

# granic województwa, powiatu, gminy i  obrębów ewidencyjnych w zakresie opracowania,

# działek ewidencyjnych,

# użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

# budynków,

# obiektów trwale związanych z budynkami,

# nieruchomości lokalowych,

# właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli,

# opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu 
w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń,

# wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do konwersji i aktualizacji danych EGiB,

# utworzenie BDOT500,

# utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT,

# wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych EGiB, inicjalnej bazy GESUT, BDOT500, oraz wydruk z tych baz niezbędnych, zgodnych z  przepisami raportów,

# skanowanie operatów zgromadzonych w PZGiK w Żaganiu filia w Szprotawie oraz zaimplementowanie zeskanowanej dokumentacji do systemu EWID2007 (około 5000 kart formatu A4 i niewielkie ilości A1, A2 i A3).

# Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją EGiB określają postanowienia rozdziału III i IV, zaś ich zasięg terytorialny oraz szczegółowy zakres określają projekty modernizacji EGiB, stanowiące załącznik do niniejszych Warunków Technicznych, sporządzone dla obrębów ewidencyjnych Śliwnik i Lubiechów w jednostce ewidencyjnej Małomice - obszar wiejski - załącznik nr 1

# Warunki realizacji prac geodezyjnych, związanych z konwersją i aktualizacją danych EGiB, oraz zakres tych prac określają postanowienia rozdziału III i V.

# Warunki realizacji prac geodezyjnych związanych z utworzeniem BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT, a także zakres tych prac określają postanowienia rozdziału III i VI.

# Szczegółowy wykaz dokumentacji znajdującej się PZGiK w Żaganiu filia w Szprotawie przedstawiają poniższe tabele.

Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrębach ewidencyjnych objętych projektem modernizacji

| Lp. | Obręb ewidencyjny | Informacje o obrębie ewidencyjnym | Powierzchnia użytków gruntowych w obrębie ewidencyjnym [ha] | grunty zmeliorowane do ponownej klasyfikacji [ha] | Szacowana liczba działek do aktualizacji w zakresie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | nazwa | P obr. w ha | L.dz. | LJR | L. dz. - LP | Liczba budynków | grunty rolne | tereny zurbanizowane i zabudowane | grunty pod wodami (Wp,Ws) | inne użytki gruntowe (Ls, Lz, Tr, E) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ogółem (ujawnione w EGiB oraz szacowane do ujawnienia) | ujawnionych w EGiB do 2014 roku: 1. dane geometryczne nie spełniające kryterium dokładności 2. dane opisowe – niepełne | ujawnionych w EGiB od 2014 roku – niepełny zestaw atrybutów wskazanych w § 63 ust. 1 rozp. ws egib | ogółem | w tym Br | ogółem | w tym Tereny komuni-kacyjne (dr, Tk, Ti, Tp) |  |  |  | użytków gruntowych | glebozna-wczej klasyfikacji gruntów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 081005_5.0004 | Lubiechów | 844 | 512 | 118 | 25 | 165 | 164 | 1 | 408 | 13 | 14 | 10 | 1 | 421 | 0 | 50 | 0 |
| 2 | 081005_5.0005 | Śliwnik | 3210 | 856 | 208 | 140 | 239 | 235 | 4 | 626 | 12 | 44 | 40 | 8 | 2532 | 0 | 70 | 0 |
| Razem | 4054 | 1368 | 326 | 165 | 404 | 399 | 5 | 1034 | 25 | 58 | 50 | 9 | 2953 | 0 | 120 | 0 |

Skróty użyte w tabeli oznaczają:

- Id – identyfikator obrębu ewidencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie EGiB

- P obr. – pole powierzchni ewidencyjnej obrębu,

- L.dz. – ogólna liczba działek ewidencyjnych w obrębie,

- LJR – liczba jednostek rejestrowych gruntów,

- L. dz. LP – liczba działek Lasów Państwowych w obrębie.

Tabela nr  2 - Podstawowe informacje charakteryzujące sposób założenia i prowadzenia EGiB

| Lp. | Obręb | Materiały źródłowe wykorzystane do założenia / odnowienia EGiB | Szacunkowa liczba punktów granicznych ogółem | Liczba jednostek rejestrowych gruntów | Liczba pkt granicznych, określonych z wymaganą dokładnością - atrybut BPP= 1 lub 2 - błąd położenia punktu granicznego (względem osnowy geodezyjnej 1 klasy) 0,00-0,30 m | Mapa ewidencyjna | Aktualna ilość punktów geodezyjnej osnowy poziomej 1, 2, 3 klasy na opracowywanym obszarze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | Nazwa |  |  |  |  | Postać mapy | Czy był kompleksowy pomiar w obrębie: 1- działek ewid. 2-budynków | Układ współrzędnych |  |
| 1 | 081005_5.0004 | Lubiechów | Ewidencja gruntów założona została w oparciu o regulację gruntów , tj. na poniemieckich mapach w skali 1:2500 naniesiono kolorem czerwonym nowe granice działek a następnie graficznie obliczono powierzchnię działek i sporządzono w 1959 r. rejestr pomiarowo- klasyfikacyjny. | 2075 | 118 | 17 | numeryczna mapa wektorowa - opracowana na podstawie rastra mapy 1:5000 i danych z zasobu | brak | 2000/5 | 8 |
| 2 | 081005_5.0005 | Śliwnik | Ewidencja gruntów założona została w oparciu o regulację gruntów , tj. na poniemieckich mapach w skali 1:2500 naniesiono kolorem czerwonym nowe granice działek a następnie graficznie obliczono powierzchnię działek i w 1953 r. sporządzono rejestr pomiarowo- klasyfikacyjny. W 1955r. pomierzono PGR Sowiny Zarzecze (pow. oprac. 189 ha) w układzie lokalnym. | 4275 | 208 | 38 | numeryczna mapa wektorowa – opracowana na podstawie rastra mapy 1:5000 i danych z zasobu | brak | 2000/5 | 8 + 60 (m. Szprotawa) |

Tabela nr 3 - Podstawowe informacje, charakteryzujące sposób prowadzenia mapy zasadniczej, istotne dla procesu modernizacji EGiB

| Lp. | Obręb ewidencyjny | Postać mapy | Układ współrzędnych | Skala mapy analogowej lub skala bazowa redakcji mapy cyfrowej | Liczba i godła/oznaczenie sekcji arkuszy mapy analogowej lub obszar opracowania mapy cyfrowej | Liczba operatów technicznych dot. aktualizacji danych EGiB | Szacunkowa liczba budynków na MZ | Dodatkowe informacje o MZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Id | Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 081005_5.0004 | Lubiechów | analogowa | 1965 strefa 4 | 1:1000 | Analogowa, syt.- wys. 6 szt. arkuszy sekcyjnych: 441.413.171 441.413.172 441.413.182 441.413.181 441.413.183 441.413.174 | 150 | 164 | Mapa zasadnicza w postaci analogowej zawiera sieć uzbrojenia terenu którą zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej. Mapa założona w 1998 roku i na bieżąco aktualizowana. |
| 2 | 081005_5.0005 | Śliwnik | analogowa | 1965 strefa 4 | 1:1000 | Analogowa, syt.-wys. 9 szt. arkuszy sekcyjnych: 441.413.092 441.413.094 441.413.142 441.413.191 441.413.143 441.413.141 441.413.093 441.413.132 441.413.134 | 220 | 239 | Mapa zasadnicza w postaci analogowej zawiera sieć uzbrojenia terenu którą zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej. Mapa założona w 1998 roku i na bieżąco aktualizowana. |

Tabela nr  4 - Podstawowe informacje charakteryzujące systemy teleinformatyczne stosowane  do prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT500 oraz MZ

| Nazwa systemu/oprogramowania - wersja | Przeznaczenie systemu / oprogramowania | System/oprogramowanie dostosowany do obowiązującego modelu danych (Tak/Nie) | System umożliwia eksport danych w formatach: | System umożliwia import danych w formatach: | System umożliwia import danych w formacie GML z rejestracją historii zmian: (Tak/Nie) | Uwagi i dodatkowe wyjaśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TurboEWID | Prowadzenie części opisowej i graficznej EGIB, BDOT500 i GESUT | Tak | GML, SWDE, DXF, TXT, EWMAPA, KCD | GML, SWDE rozszerzone, KCD | Tak | brak |

# Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

      - Niniejsze Warunki Techniczne, stanowią podstawę opracowania oferty przetargowej i realizacji przedmiotu umowy. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych w WT i ewentualne zmiany w treści tych WT są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.

      - Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót.

      - W przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości, co do sposobu ich przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w WT, Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, potwierdzonych zapisami w Dzienniku Robót. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych z Zamawiającym.

      - W pracach terenowych mogą brać udział osoby posiadające stosowne identyfikatory potwierdzone pieczęcią starostwa których zakres zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

      - Dane pozyskane przez Wykonawcę w wyniku oględzin a powodujące wzrost świadczeń na rzecz gminy lub Skarbu Państwa wymagają potwierdzenia ich zgodności podpisem właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Dotyczy to w szczególności rodzaju i powierzchni użytku oraz funkcji głównej budynku.

      - Aktualność danych ewidencyjnych przekazanych Zamawiającemu do końcowego odbioru określa się na ostatni dzień terminu rozpatrywania uwag, o którym mowa w art. 24a ust. 7 Pgik.

      - Zamawiający może powołać inspektora nadzoru lub inny podmiot do bieżącego monitorowania postępu i jakości prac oraz oceny wyników prac, w tym uczestniczeniu w procedurze odbioru prac.

      - Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych  płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH, o których mowa w  § 7 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

      - Na obszarze objętym niniejszym zamówieniem oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie znajdują się punkty poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w ilości około 56 punktów, posiadających współrzędne w układzie 65/4 i PL-2000/15 .

      - Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone 
w PZGiK, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. Analizy jakości materiałów PZGiK, w tym ich wiarygodności, obejmujące między innymi pomiar kontrolny, dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów PZGiK,  Wykonawca dokonuje uzgodnień  w tym zakresie z Geodetą Powiatowym/Zastępcą Geodety Powiatowego. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów PZGiK  oraz ewentualnych uzgodnień z Geodetą Powiatowym/Zastępcą Geodety Powiatowego Wykonawca dokumentuje w raporcie, sporządzonym według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych WT.

      - Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych, w tym punktów granicznych, z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000. W przypadku braku możliwości przeliczenia współrzędnych punktów osnów w drodze ich wyrównania, dopuszcza się  możliwość ich transformacji z układu „1965” do układu „2000PL”  przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z Geodetą Powiatowym/Zastępcą Geodety Powiatowego wpisanym w Dzienniku robót, o ile zostaną zachowane warunki określone poniżej.

      - W przypadku gdy materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową nie spełniającą aktualnych standardów technicznych (np. poligonizację techniczną IV lub V klasy wg dawnych instrukcji B-III i C-I) obliczenia współrzędnych punktów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej na podstawie wyników takich pomiarów Wykonawca dokona po uprzednim:

        - wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych zachowanych punktów tej osnowy, metodami właściwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej,

        - przeprowadzeniu łącznego wyrównania danych obserwacyjnych tak zmodernizowanej osnowy pomiarowej (danych z pomiaru, o którym mowa w pkt 1, oraz danych PZGiK) oraz obliczeniu współrzędnych punktów tej zmodernizowanej osnowy pomiarowej na podstawie wyrównanych danych obserwacyjnych.

      - Do obliczenia współrzędnych punktów granicznych oraz punktów wyznaczających kontury budynków usytuowanych w odległości nie większej niż 1,2 m od granicy nieruchomości, może być wykorzystywana zmodernizowana osnowa pomiarowa, 
o której mowa w ust. 12, jeżeli po wyrównaniu błąd średni położenia jej punktów względem najbliższej osnowy geodezyjnej będzie nie większy niż 0,10 m.

      - Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
w układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, 
 po uprzedniej transformacji lokalnej osnowy pomiarowej, wykorzystanej przy wykonywaniu tych pomiarów, do układu PL-2000, stosując zasady, o których mowa 
w ust. 12 i 13.

      - Jeżeli materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową nie spełniającą aktualnych standardów technicznych, ale na gruncie nie zachowała się odpowiednia liczba punktów osnowy pomiarowej, niezbędnych do jej zmodernizowania na zasadach określonych w ust. 12 i 13, współrzędne punktów sytuacyjnych w układzie PL-2000, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska drodze matematycznej transformacji współrzędnych punktów.

      - Transformacji współrzędnych płaskich prostokątnych dotyczących istniejących zbiorów danych PZGiK  do układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 7 do niniejszych WT.

      - W odniesieniu do punktów granicznych oraz punktów wyznaczających kontury budynków, usytuowanych w odległości nie większej niż 1,2 m od granicy nieruchomości, metoda matematycznej transformacji, o której mowa w ust.16, może być zastosowana, jeżeli błąd średni położenia takich punktów po transformacji względem osnowy geodezyjnej 1 klasy nie będzie większy niż 0,30 m, przy założeniu normalnego rozkładu błędów.

      - Wyniki przeprowadzonych obliczeń, o których mowa w ust. 12 i 13, oraz matematycznej transformacji, o której mowa w ust. 15, Wykonawca zweryfikuje w drodze geodezyjnych pomiarów kontrolnych jednoznacznie zidentyfikowanych punktów sytuacyjnych,  równomiernie rozłożonych na obszarze opracowania, w tym na jego skrajach, w liczbie co najmniej 10 punktów na każde 100 ha obszaru opracowania Pozytywny wynik weryfikacji będzie miał miejsce, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1)	68,3 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,31m,

2)	95,4 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,62 m.

      - Niezależnie od geodezyjnych pomiarów kontrolnych, o których mowa w ust. 10 i 18, Wykonawca zweryfikuje poprawność danych obliczonych w wyniku matematycznej transformacji przeprowadzając oględziny na gruncie, mając w szczególności na uwadze usytuowanie budynków względem granic działek ewidencyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Wykonawca usunie je na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

W przypadku, gdy obliczenia, o których mowa w ust. 12-18, nie zakończą się pozytywnym rezultatem w odniesieniu do całego obszaru opracowania lub jego części, a jednocześnie w PZGiK brak będzie wiarygodnych i o odpowiedniej jakości danych, Wykonawca pozyska niezbędne dane, dotyczące punktów granicznych oraz konturów budynków, w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

Geodezyjne pomiary sytuacyjne, o których mowa wyżej, nieoznaczonych na gruncie punktów granicznych wykonawca poprzedzi:

- ich wyznaczeniem w trybie przepisów art. 39 ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w tych przepisach do wykonania takich czynności, albo

- ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych na zasadach określonych 
w § 38 i 39 rozporządzenia w sprawie EGiB, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w § 37 tego rozporządzenia.

      - Geodezyjnymi pomiarami sytuacyjnymi wykonawca obejmie także działki ewidencyjne oraz kontury budynków, do których należą punkty kontrole, o których mowa w  ust. 11, a jednocześnie  odchylenia liniowe na tych  punktach  będą większe od 0.62 m.

      - Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia jej podpisania przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem. Harmonogram ten powinien określać w szczególności terminy:

        - Analizy jakości materiałów PZGK,

        - Rozpoczęcia i zakończenia prac geodezyjnych mających na celu pozyskanie danych dotyczących:

          - granic działek ewidencyjnych,

          - użytków gruntowych,

          - budynków,

          - obiektów trwale związanych z budynkami,

          - rozpoczęcia i zakończenia czynności związanych z pomiarami linii brzegu zgodnie z §82a rozporządzenia EGiB, której przebieg zostanie ustalony na zasadach określonych w przepisach art. 15 oraz art. 15a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,

        - rozpoczęcia i zakończenia czynności związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego,

        - rozpoczęcia i zakończenia czynności związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do aktualizacji EGiB,

        - rozpoczęcia i zakończenia czynności mających na celu utworzenie BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT.

      - Starosta udostępni nieodpłatnie Wykonawcy komplet danych i materiałów, zgromadzonych w powiatowej części PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą, dostosowanych do harmonogramu, o którym mowa w ust. 21. Zbiory danych cyfrowych zostaną udostępnione na serwerze ftp Wykonawcy, którego dane dostępowe zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy. Za zgodą stron dane te mogą zostać udostępnione w inny sposób.

      - Zbiory danych EGiB, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Starosta udostępni Wykonawcy w postaci plików danych zapisanych zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML zawartym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, lub w innym uzgodnionym przez zainteresowane strony formacie danych, zapewniającym utworzenie nowych wersji obiektów bazy danych EGiB lub nowych obiektów tej bazy z zachowaniem historii zmian dokonanych w modernizowanym lub konwertowanym i aktualizowanym zbiorze danych z zachowaniem identyfikatorów istniejących obiektów w bazie.

      - Materiały z części centralnej PZGiK zostaną udostępnione Wykonawcy  na serwerze ftp  bądź w inny uzgodniony z Wykonawcą sposób.

      - W przypadku wprowadzenia przez Starostę zmian w cyfrowych zbiorach danych, których kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Starosta udostępni Wykonawcy ponownie kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany, w terminie dostosowanym do harmonogramu, o którym mowa w ust. 21.

      - Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Starosta udostępni Wykonawcy na okres niezbędny do ich wykorzystania, nie dłuższy jednak niż 14 dni, lub przekaże kopie tych operatów. O operatach technicznych przyjętych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, po udostępnieniu materiałów PZGiK zgodnie z uzgodnieniami, o których mowa w ust. 23, Starosta będzie informował na bieżąco Wykonawcę i uzgadniał z nim sposób i termin ich udostępnienia.

      - Zamawiający udostępni Wykonawcy stanowisko komputerowe wyposażone w oprogramowanie TurboEWID w celu zaimportowania danych zmodernizowanej bazy EGiB oraz baz BDOT500 i GESUT do systemu teleinformatycznego starostwa. Pozytywny wynik  zaimportowania baz do sytemu teleinformatycznego będzie jednym z podstawowych warunków odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.  Do prowadzenia baz EGiB, BDOT500 i GESUT w starostwie wykorzystywany jest program TurboEWID w zakresie grafiki i danych opisowych EGiB.

      - Warunkiem dopuszczenia do wyłożenia operatu EGiB do publicznego wglądu jest pozytywny wynik kontroli przedstawionego projektu operatu w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia doręczenia niezbędnej dokumentacji do siedziby starostwa i może obejmować dowolny obszar opracowania (min. 5% obszaru opracowania). W przypadku braków w dokumentacji Zamawiający ma prawo odstąpić od kontroli w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia dokumentacji.

      - Końcowy odbiór nastąpi po bezusterkowej kontroli dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę po zakończeniu prac przedstawionych w punkcie II.1. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia doręczenia kompletnej dokumentacji do siedziby starostwa i może obejmować dowolny obszar opracowania (min. 5% obszaru opracowania). W przypadku braków w dokumentacji Zamawiający ma prawo odstąpić od kontroli w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia dokumentacji.

      - W przypadku stwierdzenia usterek podczas kontroli przedstawionych w punktach III.28 i III.29, kolejna kontrola nastąpi po poprawie stwierdzonych nieprawidłowości. Kolejna kontrola zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni kalendarzowych, a odstąpienie od kontroli z uwagi na stwierdzone braki w dostarczonej dokumentacji może nastąpić w ciągu 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia dokumentacji przez Zamawiającego.

# Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

- W ramach modernizacji EGiB  do zadań Wykonawcy należeć będzie:

- przeprowadzenie analizy materiałów PZGiK uzyskanych od Zamawiającego oraz dokonanie w niezbędnym zakresie uzgodnień z Geodetą Powiatowym/ Zastępcą Geodety Powiatowego   w sprawie sposobu wykorzystania tych materiałów przy realizacji przedmiotu zamówienia,

- wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania w niezbędnym zakresie, wynikającym z projektu modernizacji EGiB danych umożliwiających modernizację EGiB oraz dostosowanie bazy danych EGiB do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych EGiB,

- opracowanie przez Wykonawcę projektu operatu opisowo-kartograficznego, 
o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- geodezyjny pomiar sytuacyjny przebiegu granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzeg cieków, jezior i zbiorników wodnych a gruntami do nich przyległymi, zgodnie z zasadami określonymi w §82a rozp. EGiB, a także opracowanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami ,

- wyłożenie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy Prawa geodezyjne i kartograficzne.

- Zbiory punktów granicznych niezbędnych do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych Wykonawca utworzy na podstawie:

- materiałów zgromadzonych w PZGiK, cechujących się odpowiednią wiarygodnością i jakością lub doprowadzonych do odpowiedniej jakości w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz obliczeń, o których mowa w rozdziale III ust. 15-20. W przypadku wykorzystania istniejących materiałów PZGiK. Wykonawca wykona analizę wykorzystywanej dokumentacji zgodnie z §6 ust.1 rozp. STANDARDY (nie wyłączając pomiarów kontrolnych),

- terenowych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w rozumieniu przepisów rozp. STANDARDY(poprzedzonych ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych) - w pozostałych przypadkach,

- w szczególnych sytuacjach Zamawiający dopuszcza, po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu takich przypadków, inny sposób pozyskania danych o granicach działek ewidencyjnych.

Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym wykazy działek objętych ustaleniem granic. Zawartość wykazów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- Zdjęcia lotnicze oraz ortofotomapa opracowane przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają przekazaniu do PZGiK. Wykonawca obowiązany jest jedynie do załączenia kopii zdjęć oraz ortofotomapy wraz z danymi aerotriangulacji do protokołu przekazania produktów wytworzonych w wyniku realizacji umowy, w celu ich wykorzystania przez Zamawiającego w procesie weryfikacji tych produktów, rozpatrywania uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz zarzutów do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków po zakończeniu jej modernizacji.

- Pomiary sytuacyjne granic działek, poprzedzone zostaną ustaleniem granic działek zgodnie z § 37-39 rozp. EGiB. Wykaz działek do ustalenia wraz z terminami ustaleń i geodetą odpowiedzialnym za ustalenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej na 6 tygodni przed terminem ustaleń.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 39 ust. 3 rozp. EGiB, Wykonawca załączy do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych protokół analizy dokumentów i dowodów:

- wyniki badań (w tym wyniki pomiarów) dotyczących znaków i śladów granicznych,

- wyniki analizy dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie dla ustalenia przebiegu granicy działki,

- treść oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków, jeżeli zostaną złożone w trakcie czynności ustalenia granicy działki,

- opis proponowanego przez Wykonawcę przebiegu granicy działki lub kryteria przyjęte do ustalenia przebiegu tej granicy wraz ze szkicem (tzw. podstawowym) zawierającym dane z ust 1-3, miary kontrolne i ewentualny opis słowny.

- Dla każdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGiB Wykonawca ustali atrybuty zgodnie z modelem pojęciowym danych EGiB, zawartym w załączniku nr 1a do rozp. EGiB, z tym że atrybut CzyPunktNalezyDoSpornejGranicy o wartości „Tak” lub „Nie” zostanie określony wyłącznie do punktów granicznych, których  ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nastąpiło na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie EGiB, wykonywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, lub gdy taka informacja wynikać będzie z dokumentacji PZGiK udostępnionej Wykonawcy przez starostę.

- Dla punktów granicznych pozyskanych w drodze pomiaru sytuacyjnego poprzedzonego ustaleniem granic działek Wykonawca dla atrybutu DodatkoweInformacje poda sposób ustalenia granicy przyjmując następujące wartości:

  - 1 – dla punktów ustalonych w oparciu o zgodne oświadczenie wszystkich właścicieli,

  - 2 – dla punktów ustalonych na podstawie stanu spokojnego posiadania,

  - 3 – dla punktów ustalonych na podstawie analizy dowodów.

- W odniesieniu do punktów granicznych, ujawnionych w bazie danych EGiB wraz 
z odpowiednimi atrybutami, Wykonawca zweryfikuje wartości atrybutów: źródło danych (ZRD), kod rzędu granicy (RZG), błąd położenia względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP) oraz kod stabilizacji punktu granicznego (STB)  i w razie stwierdzenia nieprawidłowości wyeliminuje je. W trakcie pomiarów sytuacyjnych związanych z realizacją pracy, na obszarze tych pomiarów, Wykonawca pomierzy i porówna współrzędne wszystkich odnalezionych znaków granicznych.

- W przypadku, gdy na obszarze objętym przedmiotem zamówienia występują działki ewidencyjne, których geometrię stanowi więcej niż jeden poligon zamknięty, Wykonawca wyeliminuje tę nieprawidłowość, nadając poszczególnym ciągłym obszarom odrębne numery działek ewidencyjnych, stosując zasady, jak przy podziale nieruchomości. Dla działek tych Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych. W analogiczny sposób, jak w odniesieniu do działek, o których mowa wyżej, Wykonawca postąpi w odniesieniu do istniejących działek ewidencyjnych obejmujących grunty niejednorodne pod względem prawnym.

- Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną w drodze decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, przyjmuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej sporządzonej w związku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, o którym mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy, 
a w przypadku braku takiej dokumentacji Wykonawca ustali dane dotyczące takich granic na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, o których mowa w § 82a rozp. EGiB. Wykonawca poprzedzi czynności pomiarowe pozyskaniem i analizą dokumentów dotyczących wód publicznych prowadzonych przez: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Lubuski  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

- Pomiary sytuacyjne linii brzegowych, przy wykonywaniu których identyfikacji jej przebiegu  dokonano zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w  rozp. STANDARDY dla szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, bez potrzeby udziału właścicieli gruntów przyległych i bez spisywania  jakichkolwiek protokołów, ale z przedstawieniem ich na szkicach polowych jako jednocześnie granice działek ewidencyjnych.

- Atrybut źródło danych dla punktów granicznych z pomiaru linii brzegowej w trybie § 82a rozp. EGiB przyjmują wartość ZRD=2. Do nowo wyodrębnionych  - w myśl § 9 ust. 3a rozp. EGiB - działek pod wodami płynącymi przypisuje się Skarb Państwa jako  właściciel.

- Dokumentacja z pomiaru linii brzegowej powinna zawierać:

  - mapę wywiadu terenowego,

  - dzienniki pomiarów,

  - szkice polowe z pomiaru sytuacyjnego,

  - mapę uzupełniającą zawierającą:

    - elementy mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej,

    - krawędzie brzegów,

    - granica stałego porostu traw, w przypadku braku wyraźnej krawędzi brzegu,

    - budowle regulacyjne mające znaczenie dla ustalenia linii brzegu,

    - przyjętą linię brzegu,

    - kolorem czerwonym nowoutworzone punkty wraz z oznaczeniami oraz numery nowoutworzonych działek.

  - Wykazy zmian danych ewidencyjnych

- Podstawowym źródłem danych określających kontury użytków gruntowych jest mapa ewidencyjna oraz operaty jednostkowe, zgromadzone w PZGiK, zawierające informacje o tych konturach.

- Kontury użytków gruntowych określone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach jednostkowych PZGiK podlegają weryfikacji za pomocą ortofotomapy oraz w drodze wywiadu terenowego.

- Wyniki porównania treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków gruntowych, uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, z treścią ortofotomapy a także ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego, Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej.

- Na mapie ewidencyjnej zawierającej wyniki weryfikacji użytków gruntowych 
nie zamieszcza się informacji o zmianach:

- gruntów ornych na łąki trwałe lub pastwiska trwałe,

- łąk trwałych lub pastwisk trwałych na grunty orne,

- łąk trwałych na pastwiska trwałe i odwrotnie,

- tereny mieszkaniowe na grunty rolne zabudowane sklasyfikowane.

- Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów użytków gruntowych Wykonawca pozyska poprzez:

- weryfikację aktualnej cyfrowej mapy ewidencyjnej, o ile dane w niej zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, przy czym wykonawca zweryfikuje zgodność w oparciu o ortofotomapę lub weryfikację terenową,

- geodezyjnych pomiarów terenowych.

- geodezyjnych pomiarów kartometrycznych wykonanych na mapie ewidencyjnej w postaci rastrowej lub na ortofotomapie,

- geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych, w przypadku gdy dane niezbędne do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych Wykonawca pozyskuje 
w drodze takich pomiarów,

Kontury użytków muszą wypełnić obszar obrębu ewidencyjnego sposób topologicznie spójny.

- W przypadku pomiaru granic użytków na terenach zabudowanych i zurbanizowanych i związaną z tym zmianą grupy użytku z „Grunty rolne” na grupę użytków „Grunty zabudowane i zurbanizowane”, oznaczone jako „B”, „Ba”, „Bi”, „Bp”, „Bz”, Wykonawca przedstawi kontury zmienionych użytków wraz z miarami kontrolnymi do pomierzonych i możliwych do zidentyfikowania szczegółów pierwszej grupy dokładnościowej na szkicu polowym załączanym do Arkusza danych ewidencyjnych budynku (Załącznik nr 6 do WT).

- Geodezyjne pomiary sytuacyjne konturów użytków gruntowych mogą być wykonane w drodze geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, jeżeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru model terenu lub opracowana ortofotomapa, a także organizacja i technika pomiaru zapewnią  określenie położenia punktu sytuacyjnego względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz osnowy pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż 0,50 m. Dane o konturach użytków gruntowych, pozyskane w powyższy sposób, należy zmodyfikować względem przebiegu ustalonych granic działek ewidencyjnych.

- Wykonawca doprowadzi wartości atrybutów OFU, OZU i OZK oraz relacje między nimi do zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków określonymi w załączniku nr 1a do rozp. EGiB.

- Zadanie, o którym mowa w ust. 21, Wykonawca wykona na podstawie dostępnych materiałów PZGiK lub innych dokumentów udostępnionych przez Starostę, a w razie ich braku lub gdy udostępnione dokumenty są niewystarczające, w drodze odpowiednich czynności terenowych, takich jak oględziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny, a także wyjaśnień i dokumentów, udostępnionych Wykonawcy przez właścicieli lub władających nieruchomościami. Nieznane wartości atrybutów OZU OZK dla gruntów rolnych zabudowanych Wykonawca ustali stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- Natomiast w przypadku ustalenia, że rozpatrywane grunty są terenami mieszkaniowymi wchodzącymi w skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych Wykonawca nada tym użytkom oznaczenia B, wyłączając te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.

- Podstawą oznaczenia użytku jako użytki rolne zabudowane „Br” jest ustalenie przez wykonawcę, że zachodzą przesłanki określone w L.p. 5 tabeli zawartej w Załączniku Nr 6 do rozp. EGiB. W tym celu Wykonawca m. in. pozyska niezbędną dokumentację z Urzędu Gminy oraz od organów administracji architektoniczno-budowlanej, w zakresie występowania w granicach badanego klasoużytku budynków gospodarstw rolnych, zaliczonych wg PKOB do klasy 1271 (Budynki gospodarstw rolnych)  lub wg KŚT do rodzaju oznaczonego symbolem 108 (Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa).

- W przypadku występowania terenów w trakcie zabudowy Wykonawca ustali w oparciu o dokumentację architektoniczno-budowlaną planowany sposób zagospodarowania działki i na tej podstawie określi zasięg i rodzaj użytku. W przypadku zabudowy przeznaczonej do produkcji rolnej Wykonawca pozostawi dotychczasowy użytek z grupy „Grunty rolne”. W przypadku pozostałych zabudowań Wykonawca przyjmie użytek „Bp”, o ile zostają spełnione warunki określone w  L.p. 15 tabeli zawartej w Załączniku Nr 6 do rozp. EGiB. W tym celu Wykonawca pozyska z Urzędu Gminy odpowiedni odpis z planu zagospodarowania przestrzennego.

- Stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wykonawca uzupełni także brakujące atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntów oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.

- Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów klasyfikacyjnych Wykonawca  pozyska w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego wykonanego na rastrze mapy ewidencyjnej zweryfikowanej w zakresie konturów klasyfikacyjnych z treścią mapy klasyfikacji.

Kontury klasyfikacyjne zamyka się w granicach konturów gruntów rolnych 
lub gruntów leśnych, zapewniając spójność topologiczną tych obiektów.

- Dla poszczególnych konturów klasyfikacyjnych, oprócz geometrii oraz atrybutów OZU i OZK Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfikacji również atrybut określający oznaczenie typu gleby, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB.

- Pole powierzchni działek ewidencyjnych Wykonawca określi na podstawie współrzędnych punktów granicznych, jeżeli spełniają one kryterium dokładności określone w § 61 ust. 1 rozp. EGiB.  Dane o punktach granicznych nie spełniających kryterium dokładności określonego w § 61 ust. 1 rozp. EGiB powinny być ponownie pozyskane w drodze pomiaru sytuacyjnego poprzedzonego ustaleniem granic w trybie § 37-39 rozp. EGiB.

- Przy wykonywaniu obliczeń pól powierzchni działek ewidencyjnych oraz włączaniu wyników tych obliczeń do operatu opisowo – kartograficznego Wykonawca stosować będzie zasady określone w:

- § 68 rozp. STANDARDY

- § 62 rozp. EGiB.

- Pola powierzchni klasoużytków w działkach Wykonawca ustali na podstawie danych geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych 
oraz konturów klasyfikacyjnych i wyrówna wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek ewidencyjnych.

- Atrybut działka objęta formą ochrony przyrody (typ atrybutu boolean) Wykonawca pozyska w wyniku analizy porównawczej mapy ewidencyjnej z danymi Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy w dostępie do danych tego rejestru.

- Atrybut ważność od, zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest częścią załącznika nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu do działek ewidencyjnych, które zostaną ujawnione w bazie EGiB po raz pierwszy 
w ramach procesu modernizacji.

- Atrybut ważność do, zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest częścią załącznika nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu do działek ewidencyjnych, których cykl istnienia zakończy się w trakcie wykonywania modernizacji. W odniesieniu do pozostałych działek ewidencyjnych atrybut ważność od przyjmuje wartość specjalną unknown, zaś atrybut ważność do przyjmuje wartość specjalną inapplicable.

- Atrybut numer KW Wykonawca ustali w drodze porównania zbioru danych EGiB 
z danymi księgi wieczystej prowadzonej w systemie NKW. Do wykonania tego zadania Wykonawca wykorzysta dane pozyskane przez z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

- Rezultaty czynności, o których mowa w ust. 35, Wykonawca udokumentuje 
w postaci raportu zawierającego:

- identyfikatory działek ewidencyjnych oraz numery KW,

- identyfikatory działek, dla których Wykonawca nie ustalił numeru KW.

- Wartości atrybutu numer rejestru zabytków Wykonawca pozyska z rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pomocniczo Wykonawca może wykorzystać do ustalenia tego atrybutu krajową oraz gminną ewidencję zabytków.

- Rezultaty czynności, o których mowa w ust. 37, Wykonawca udokumentuje 
w postaci raportu zawierającego:

- numery rejestru,

- przedmiot ochrony,

- miejsce położenia,

- nr KW,

- identyfikatory działek ewidencyjnych.

- Wartości atrybutu identyfikator rejonu statystycznego Wykonawca ustali na podstawie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz zweryfikuje te ustalenia z zasobami informacyjnymi urzędów statystycznych.

- Źródłami danych geometrycznych o budynkach, blokach budynków oraz obiektach trwale związanych z budynkami jest:

- dokumentacja zgromadzona w PZGiK,

- dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w wyniku wykonanych przez niego geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych,

- dokumentacja architektoniczno-budowlana.

- W przypadku wykorzystania istniejących materiałów PZGiK do ustalenia współrzędnych punktów niezbędnych do sporządzenia numerycznego opisu konturów budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami Wykonawca wykona analizę wykorzystywanej dokumentacji zgodnie z § 6 ust.1 rozp. STANDARDY (nie wyłączając pomiarów kontrolnych).

- Źródłami danych dotyczących głównych funkcji budynków oraz innych funkcji budynków są:

- dokumentacja architektoniczno-budowlana,

- oględziny i informacje uzyskane od właścicieli nieruchomości lub władających nimi.

- Wyniki porównania treści mapy ewidencyjnej w zakresie budynków, uzupełnione danymi wynikającymi z operatów jednostkowych, a także ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego, Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej.

- Wykonawca	uzupełni brakujące dane dotyczące podmiotów ujawnionych 
w bazie danych EGiB danymi pozyskanymi z rejestrów:

a)  PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

b) REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

w tym uzupełni te zbiory danych o numery identyfikacyjne PESEL oraz numery identyfikacyjne REGON.

- W odniesieniu do gruntów zabudowanych Wykonawca sprawdzi, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami.  W przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są  niezgodne  ze stanem faktycznym Wykonawca ustali podmioty, które aktualnie tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania. Analogicznych ustaleń Wykonawca dokona w przypadku uzyskania informacji, że nie żyją osoby fizyczne ujawnione w EGiB jako władający gruntami  na zasadach samoistnego posiadania.

- Czynności ustaleń, o których mowa powyżej, dotyczących poszczególnych nieruchomości, Wykonawca utrwali w protokole, którego wzór zawiera załącznik nr 4 do WT.

- Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupełni dane adresowe dotyczące działek ewidencyjnych, budynków oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji zawartych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) oraz w ewidencji miejscowości ulic i adresów, w takim zakresie, w jakim ta ewidencja umożliwi.

- Źródłami danych niezbędnych do ustalenia dla obiektów klasy EGB_Budynek  wartości atrybutów „powierzchnia użytkowa budynku z obmiarów (PEB)” oraz „powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku (PPB)” są:

  - księgi wieczyste założone dla nieruchomości lokalowych lub budynkowych,

  - akty notarialne dotyczące nieruchomości lokalowych lub budynkowych,

  - dokumentacja, o której mowa w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

- Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości atrybutu  „powierzchnia użytkowa budynku wg projektu budowlanego (PEBP) dla obiektów klasy EGB_Budynek  są projekty budowlane gromadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

- Atrybut „EGB_WyroznienieGgospodarstwRolnychLeśnych” dla obiektów klasy ,,EGB_JednostkaRejestrowaGruntów” przyjmuje:

- wartość 1 (jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa rolnego), jeżeli:

- powierzchnia działek ewidencyjnych, obejmujących użytki rolne, należących do tego samego podmiotu lub w przypadku współwłasności do tej samej grupy podmiotów, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, lub

- działki ewidencyjne tworzące jednostkę rejestrową, zostały zaliczone przez organ podatkowy podatku rolnego do gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013, poz. 1381 z późn. zm.),

- wartość 2 (jednostka rejestrowa wchodząca w skład gospodarstwa leśnego), jeżeli działki ewidencyjne tworzące jednostkę rejestrową wchodzą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

- wartość 0 (jednostka rejestrowa nie będąca gospodarstwem rolnym lub leśnym), jeżeli do jednostki rejestrowej nie został przypisany atrybut 1 lub 2.

# Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie konwersji               i aktualizacji danych EGIB

# W wykonaniu zadania, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 3,  dotyczącego konwersji i aktualizacji danych EGiB, Wykonawca:

# porówna dane w postaci elektronicznej zawarte w części opisowej z danymi zawartymi w części geometrycznej i w przypadku stwierdzenia rozbieżności wyjaśni ich przyczyny oraz pozyska dane niezbędne do ich wyeliminowania,

# dostosuje oznaczenia użytków gruntowych do obowiązującej systematyki,

# uzupełni dane ewidencyjne dotyczące działek ewidencyjnych atrybutami:

- numer elektronicznej KW,

- numer rejestru zabytków,

- Id rejonu statystycznego,

- działka objęta formą ochrony przyrody (atrybut typu boolean),

# uzupełni istniejące dane ewidencyjne dotyczące budynków brakującymi atrybutami,

# uzupełni brakujące dane dotyczące podmiotów ujawnionych w bazie danych EGiB danymi pozyskanymi z rejestrów:

# PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych,

# REGON – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

# w tym uzupełni te zbiory danych o numery identyfikacyjne PESEL oraz numery identyfikacyjne REGON,

# sprawdzi, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami oraz ustali podmioty, które aktualnie tymi gruntami władają, 
w przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są  niezgodne  ze stanem faktycznym, a także ustali aktualnych władających takimi gruntami, 
w przypadku stwierdzenia, że osoby fizyczne ujawnione w takiej roli w EGiB nie żyją,

# zaktualizuje lub uzupełni dane adresowe dotyczące działek ewidencyjnych, budynków oraz samodzielnych lokali,

# w klasie obiektów EGB_JednostkaRejestrowaGruntów uzupełni brakujący atrybut „EGB_WyroznienieGgospodarstwRolnychLeśnych” zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IV ust. 50,

# wyeliminuje w istniejących przestrzennych zbiorach danych EGiB błędy topologiczne.

# W przypadku stwierdzenia w istniejącej bazie EGiB niezgodności między częścią opisową a częścią geometryczną, Wykonawca wyeliminuje je na podstawie materiałów PZGiK, a w przypadku braku takich materiałów w drodze odpowiednich czynności terenowych, w tym geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

# Wykonawca sporządzi raporty zawierające opis stwierdzonych niezgodności, o których mowa w ust. 2, w tym wykaz działek ewidencyjnych oraz wykaz budynków, których te niezgodności dotyczą, zgodnie z wzorami zawartymi w załączniku nr 5 do niniejszych WT.

- Budynkom ujawnionych w EGiB przed  dostosowaniem systemu teleinformatycznego do zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1551)  Wykonawca nada status wybudowany, jeżeli taki status nie został nadany wcześniej, lub status w budowie, jeżeli taki status wynikać będzie z dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez zamawiającego, i zostanie on potwierdzony przez Wykonawcę w drodze  wywiadu terenowego.

- W odniesieniu do budynków o statusie wybudowany lub w budowie, ujawnionych 
w EGiB bez atrybutu geometria, Wykonawca uzupełni bazę danych EGiB w tym zakresie na podstawie materiałów PZGiK, a w przypadku braku takich materiałów, pozyska odpowiednie dane geometryczne i ewentualnie brakujące dane opisowe 
w drodze wywiadu terenowego oraz geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

- Wykonawca sporządzi wykazy zmian danych ewidencyjnych dla budynków, których atrybuty uległy zmianie.

# Wykonawca doprowadzi wartości atrybutów OFU, OZU i OZK oraz relacje między nimi do zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków, określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, stosując zasady określone w rozdziale IV ust. 21-28.

# Dla działek ewidencyjnych ujawnionych w dotychczasowej bazie EGiB, których geometrię stanowi więcej niż jeden poligon zamknięty, Wykonawca wyeliminuje tę nieprawidłowość, nadając poszczególnym ciągłym obszarom odrębne numery działek ewidencyjnych, stosując zasady, jak przy podziale nieruchomości. Dla działek tych Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych. W analogiczny sposób, jak w odniesieniu do działek, o których mowa wyżej, Wykonawca postąpi w odniesieniu do istniejących działek ewidencyjnych obejmujących grunty niejednorodne pod względem prawnym.

# W celu uzupełnienia danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz budynków ujawnionych w dotychczasowej bazie EGiB, znajdujących się na gruntach SP lub JST i oddanych w użytkowanie wieczyste, o wartość atrybutu numer elektronicznej KW, Wykonawca wykorzysta dane pozyskane przez organ prowadzący EGiB z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

# W odniesieniu do zadania, mającego na celu uzupełnienie danych ewidencyjnych o wartość atrybutu numer rejestru zabytków, Wykonawca stosować będzie postanowienia rozdziału IV ust. 37 i 38.

# W odniesieniu do zadania, mającego na celu uzupełnienie danych ewidencyjnych o wartość atrybutu Id rejonu statystycznego, Wykonawca stosować będzie postanowienia rozdziału IV ust. 39.

# W odniesieniu do zadania, mającego na celu uzupełnienie danych ewidencyjnych o wartość atrybutu działka objęta formą ochrony przyrody (atrybut typu boolean), Wykonawca stosować będzie postanowienia rozdziału IV ust. 32.

- Wykonawca sporządzi w trzech egzemplarzach wykazy zmian danych ewidencyjnych dla działek ewidencyjnych, których atrybuty uległy zmianie.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy w celu uzyskania dostępu 
do danych rejestru PESEL i REGON w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia weryfikacji i uzupełnienia ewidencyjnych danych osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

- Przy wykonywaniu zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, Wykonawca stosować będzie zasady określone w rozdziale IV ust. 45 i 46.

- Przy wykonywaniu zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, Wykonawca stosować będzie odpowiednio zasady określone w rozdziale IV ust. 47.

- Skanowanie dokumentacji zgromadzonej w PZGiK w Szprotawie oraz implementacja do systemu EWID2007 powinna spełniać warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

# Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT

- W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

  - dokona analizy (w tym pomiarów kontrolnych), udostępnionych przez Zamawiającego materiałów PZGiK, a także protokółów narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz związanych z tymi protokołami dokumentów przedstawiających usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, oraz przetworzy dane i informacje zawarte w tych materiałach do właściwej postaci i struktury, w zakresie niezbędnym do utworzenia BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT,

  - utworzy robocze bazy danych zgodne z:

- modelem pojęciowym powiatowej bazy GESUT określonym 
w rozpGESUT,

- modelem pojęciowym BDOT500 określonym w rozpBDOT,

  - wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego zbiory danych wyeksportowane z roboczych baz danych, 
o których mowa w pkt 2, wykorzystując do tego celu format GML lub inny format uzgodniony ze Starostą.

- W przypadku gdy w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak 
jest informacji niezbędnych do ustalenia wartości wymaganych atrybutów obiektów BDOT500 i naziemnych obiektów inicjalnej powiatowej bazy GESUT (atrybutów nieoznaczonych licznością 0…* lub stereotypem voidable), znajdujących się w pasie 1,2 m od granic działek ewidencyjnych, na terenach zabudowanych lub przeznaczonych w planie miejscowym pod zabudowę, Wykonawca pozyska te dane w drodze pomiarów sytuacyjnych. Dotyczy to takich obiektów jak budynki i obiekty trwale związane  z budynkiem , ogrodzenia, słupy.

- W pozostałych przypadkach gdy w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest informacji niezbędnych do ustalenia wartości wymaganych atrybutów obiektów BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT (atrybutów nieoznaczonych licznością 0…* lub stereotypem voidable), Wykonawca uzgodni sposób wypełnienia pól bazy danych w zakresie tych atrybutów z Zamawiającym, przy czym dane przestrzenne pozyskane zostaną w drodze pomiarów kartometrycznych z wykorzystaniem mapy zasadniczej w postaci analogowej.

- Przy tworzeniu zbiorów danych BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT, Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następującej hierarchii źródeł danych:

| Lp. | Rodzaje szczegółów sytuacyjnych | Hierarchia źródeł danych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe. Operaty techniczne, włączone do PZGiK, zawierające rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w pkt 2. |
| 2. | Szczegóły sytuacyjne nie wymienione w lp. 1. | Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej, w przypadku gdy mapa ta prowadzona jest w postaci nieelektronicznej. |

- Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy tworzeniu BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbiorów danych określających położenie i geometrię szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, jeżeli zostały one  utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a jednocześnie w PZGiK znajduje się dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów tych szczegółów sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze obliczeń z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji.

- Skanowanie map oraz kalibrację rastrów map w postaci nieelektronicznej Wykonawca wykona zgodnie z przepisami § 48 i 49 rozpSTANDARDY.

- Wykonawca ujawni w inicjalnej powiatowej bazie GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Starostę lub informacji ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Do dokumentów upoważniających ujawnienie w inicjalnej powiatowej bazie GESUT podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu należy zaliczyć w szczególności:

- decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy lub zawiadomienie 
o zakończeniu budowy sieci uzbrojenia terenu,

- protokoły narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub dokumenty zgromadzone przez zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej, działające do 12 lipca 2014 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Podstawą do ujawnienia ww. podmiotów w inicjalnej powiatowej bazie GESUT może być także pisemna informacja przekazana Wykonawcy przez starostę wynikająca z innych źródeł.

- W przypadku braku dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, Wykonawca w inicjalnej powiatowej bazie GESUT przyjmie dla atrybutu władający wartość atrybutu specjalnego <<template>>.

VII.	Postanowienia końcowe

      - Wykonawca obowiązany jest do ujawnienia w bazie danych EGiB, BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazie GESUT zmian wynikających z dokumentów, które wpłyną do organu prowadzącego PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, udostępnionych przez Zamawiającego nie później niż 15 dni przed terminem odbioru odpowiedniej części przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty, pozytywnie zweryfikowane przez Zamawiającego zbiory danych EGiB, BDOT500 oraz inicjalnej powiatowej bazy GESUT wyeksportowane z roboczych baz danych Wykonawcy, wykorzystując do tego celu format GML lub inny format uzgodniony ze Starostą.

      - Starosta udostępni Wykonawcy w uzgodnionych z nim terminach, nie później jednak niż 6 miesięcy po podpisaniu umowy, stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem TurboEWID, które Wykonawca może wykorzystać do wykonania zadania, o którym mowa w ust. 2.

      - Wykonawca zapewni, aby pliki danych przygotowane do konwersji i aktualizacji bazy EGiB zapewniały przeprowadzenie procesu aktualizacji z zachowaniem historii zmian danych (zapisaniem poprzedniej i aktualnej wersji obiektu) i z zachowaniem  istniejących identyfikatorów obiektów.

      - Wykonawca zapewni aby źródło danych o obiekcie było zgodne z faktycznym źródłem informacji. Obiekty wprowadzone do baz EGiB, BDOT500 i GESUT z wykorzystaniem operatów technicznych zgromadzonych w PZGiK musza mieć źródło danych określne właściwym operatem. Identyfikator przedmiotowej pracy jako źródło danych nadaje się tylko obiektom pozyskanym w drodze pomiarów sytuacyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych przeprowadzonych w ramach tej pracy.

      - W przypadku, gdy w ramach niniejszego zamówienia BDOT500 oraz inicjalna powiatowa baza GESUT tworzone są po raz pierwszy, import danych do systemu teleinformatycznego Starosty odbywa się w trybie wsadowym.  Uzupełnianie BDOT500 lub inicjalnej powiatowej bazy GESUT, prowadzonych przez starostę zgodnie z obowiązującym modelem pojęciowym tych danych, odbywać się będzie z zachowaniem historii zmian i identyfikatorów obiektów.

      - Aktualizacja lub utworzenie baz danych, obsługiwanych przez system teleinformatyczny funkcjonujący w starostwie powiatowym, stanowi ostatni etap kontroli danych i jest warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

      - Wykonawca obowiązany będzie do współdziałania z Zamawiającym oraz ustanowionym przez Zamawiającego podmiotem, którego zadaniem będzie weryfikacja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę, przy rozpatrywaniu uwag i zarzutów zgłaszanych do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia przez ten podmiot oraz przez inne osoby zainteresowane, w szczególności właścicieli nieruchomości.

      - Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- operaty techniczne zawierające rezultaty:

- prac geodezyjnych, związanych z modernizacją EGiB, o których mowa 
w rozdziale IV,

- prac geodezyjnych, związanych z aktualizacją EGiB, o których mowa 
w rozdziale V,

- prac geodezyjnych, związanych z utworzenia BDOT500 lub  inicjalnej powiatowej bazy GESUT, o których mowa w rozdziale VI,

- zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji EGiB oraz zbiory BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT w postaci plików zapisanych formacie GML, zgodnych z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi, uwierzytelnione podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez Wykonawcę,

- operaty techniczne pomiaru linii brzegowej w trybie §82a rozpEGiB,

- inne dokumenty wymienione w WT.

      - W skład operatów technicznych, wymienionych w ust. 9 pkt 1, oprócz dokumentów, o których mowa w § 71 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wejdą także:

- raporty, o których mowa w WT,

- dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz kontroli wewnętrznej, w tym pomiarów kontrolnych,

- protokoły czynności i ustaleń dotyczących gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właściciela,

- kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich 
i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia.,

- dokumentacja niezbędna do ujawnienia zmian w KW,

Szczegółowa zawartość dokumentów operatu, w przypadku braku regulacji w obowiązujących przepisach prawnych, zostanie wcześniej uzgodniona z Zamawiającym.