woj. 08 lubuskie

pow. 08 10 żagański

miasta:  Szprotawa, Małomice

gm. Szprotawa, Małomice, Niegosławice

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

(Załącznik nr 1 do umowy)

Wykonania robót geodezyjno kartograficznych: stabilizacja  i pomiar  szczegółowej  osnowy wysokościowej   w gminach Szprotawa, Małomice, Niegosławice  oraz miastach Szprotawa i Małomice   w powiecie żagańskim

- DANE FORMALNO PRAWNE.

- Zamawiający.

Powiat Żagański z siedziba w Żaganiu. ul. Dworcowa 39. 68-100  Żagań

- Obowiązujące, podstawowe przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 21 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 352).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

- Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010, Nr 76, poz. 489.

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 22 grudnia 2011 roku w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299, poz. 1772).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 2013 roku, poz. 1183),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 roku w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 roku Nr 45, poz.454 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1247),

Pomocniczo, jeśli nie są sprzeczne z wyżej wymienionymi przepisami, należy stosować następujące wytyczne techniczne:

- G-2.5 – szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników – GUGiK 2002 rok.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

- Ogólne dane o obszarze opracowania.

Obszar opracowania to teren  powiatu Żagańskiego składający się  z  gmin:

- Szprotawa, Małomice i Niegosławice oraz  dwóch  miast: Szprotawa i Małomice  o łącznej powierzchni 44446 ha, powierzchnia miast Szprotawa i Małomice  – 1633 ha. Lasy stanowią 50% powierzchni łącznej opracowania . Obsługa zgłoszenia w PODGiK w Szprotawie ul. Kościuszki 30.

W większości powierzchni obrębów wiejskich zabudowa głównie zagrodowa, skupiona, tylko fragmenty zabudowy kolonijnej i rozproszonej. Znaczne powierzchnie gruntów rolnych i leśnych. Teren w większości płaski.

- ISTNIEJĄCE MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE.

Dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żaganiu, z siedzibą w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 9,   dla miast Szprotawa, Małomice, gmin Szprotawa, Małomice, Niegosławice   PODGiK prowadzony jest w  Szprotawie przy ul. Kościuszki 30.

Mapa numeryczna  ewidencji gruntów   prowadzona jest w   systemie EWID 2007.

Inwentaryzację i projekt  osnowy wysokościowej  wykonano w 2015 roku. Opracowanie dotyczące powyższego zadania włączono do zasobu pod nr  G.6640.515.2015Sz (PODGiK w Szprotawie).

W ramach inwentaryzacji wykonano następujące dokumenty:

- tabele przeglądu, inwentaryzacji i konserwacji punktów osnowy wysokościowej I i II klasy, zestawione według arkuszy sekcji map w skali 1:10000, w układzie „1965/IV”.

- tabele przeglądu, inwentaryzacji i konserwacji punktów osnowy III i IV klasy oraz innych niesklasyfikowanych, zestawione według arkuszy sekcji map w skali 1:10000, w układzie „1965/IV”.

- raporty pomiarowe oraz wykazy współrzędnych odnalezionych punktów osnowy wysokościowej w układzie PL-2000/5.

- wykazy wysokości punktów osnów wysokościowych wraz z aktualnymi opisami topograficznymi, przyporządkowane do poszczególnych sekcji map w skali 1:10000 w układzie „1965/IV”.

- mapy przeglądowe i inne materiały źródłowe dotyczące rozmieszczenia punktów osnowy wysokościowej, podlegających przeglądowi.

- nośnik DVD zawierający mapę przeglądową punktów osnowy wysokościowej, wykazy wysokości punktów i zaktualizowane opisy topograficzne uporządkowane do arkuszy mapy w skali 1:10000, dane pomiarowe z wyznaczenia współrzędnych płaskich punktów, zdjęcia w rozszerzeniu *jpg oraz pliki importu do systemu EWID 2007.

Projekt  osnowy wysokościowej III klasy  dla:

-  miast  Szprotawa, Małomice  gm.  Szprotawa, Małomice, Niegosławice wykonało Okręgowe Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym „GEOMAP” Sp. z o.o. , ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra. Operat techniczny  znajduje się w PODGiK w Szprotawie  nr kancelaryjny G.6640.515.2015Sz. Zgodnie z wykonanym projektem osnowy zajdzie potrzeba zakupu, transportu, grawerowania i założenia 106 punktów osnowy, w tym stabilizowania 17 znaków ziemnych i osadzenia 89 znaków ściennych. Wykonany projekt osnowy  przewiduje wykorzystanie 167punktów istniejących  oraz 106 nowych punktów . Długość linii niwelacyjnych – 216 km. Długość odcinków  kontrolnych 25 km.

- ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA.

Szczegółowy zakres prac przewidziany do wykonania w ogólnym zarysie przewiduje:

- Stabilizację

- Pomiar

- Obliczenie i wyrównanie sieci

- Utworzenie bazy danych punktów osnowy wysokościowej  w programie EWID 2007. Wykonanie plików wsadowych

IV.1. Zakres prac do wykonania

  - Szczegółową  osnowę wysokościową  należy zrealizować  zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Żagańskiego  projektem wykonanym  w ramach zgłoszenia nr kancelaryjny  G.6640.515.2015Sz.

  - Harmonogram stabilizacji punktów  należy uzgodnić z zamawiającym. Stabilizację należy wykonać znakami typu:

- znaki ścienne ze stali chromowanej – kod 3 (dotychczasowy kod znaku – 87),

- znaki gruntowe – kod 4 (dotychczasowy kod  75 a/b),

- dopuszczalny inny typ znaków ściennych po zaakceptowaniu przez zamawiającego zapisem w dzienniku robót.

Każdy osadzony znak  powinien posiadać indywidualny numer, zgodny z projektem

wygrawerowany na głowicy reperu.

  - Zasady numeracji punktów sformułowane są w rozdziale 9 pkt 2 do 7 załącznika nr 1  do ww. standardu. Numerację punktów przyjąć z projektu. Zasady stabilizacji punktów  oraz kody tych znaków oraz znaków rozpoznawczych zostały opisane rozdziale 9 pkt 20 do 22 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia do ww. standardu.

  - Operaty z projektem osnowy zawierają promesy dotyczące zgody właścicieli nieruchomości na lokalizację nowych punktów osnowy wysokościowej. Promesy należy wykorzystać przy czy czynnościach osadzenia znaku.

  - Dla wszystkich nowo założonych punktów osnowy należy wykonać opisy topograficzne oraz sporządzić i przekazać zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości. Opisy topograficzne  należy wykonać również w formie elektronicznej uzgodnionej z PODGIK . Dla każdego adaptowanego i nowego punktu na opisie topograficznym należy umieścić: współrzędne X, Y w układzie 2000/15, długość i szerokość geograficzną oraz  wysokość w układach odniesienia PL-EVRF2007-NH, PL-KRON86-NH, K-60.

  - Dla każdego punktu  należy wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym z rozdzielczością 1024x768 pikseli  w JPEG w pełnym kolorze (co najmniej dwa – jedno w oddaleniu , z uwzględnieniem sytuacji otoczenia punktu umożliwiającego odnalezienie znaku, drugie z bliska samego znaku z głowicą), nadając plikowi zdjęciowemu nazwę w postaci „ nazwa punktu_nr JPG”, gdzie „nr” przybiera wartość od 1 do n(n- liczba naturalna).

  - Reperom ziemnym należy określić współrzędne X, Y w układzie PL-2000 oraz WGS-84z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej. Dla znaków ściennych  określenie współrzędnych na podstawie pomiaru bezpośredniego tachimetrem lub GPS-RTK.

  - Na podstawie współrzędnych płaskich (XY) należy sporządzić szkice przeglądowe osnowy wysokościowej (1, 2 i 3 klasy) w skali 1:1000, w kroju arkusz mapy dla układu 1:2000/15 w formacie *dxf. Szkice przeglądowe wydrukować  w jednym egzemplarzu na folii

IV. 2. Pomiar osnowy, sprzęt pomiarowy.

Niwelację reperów osnowy wysokościowej należy wykonać stosując zasady zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia MAiC z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Zasady konstrukcji sieci oraz pomiaru szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej zostały sformułowane w rozdziale 7 oraz rozdziale 6 punkty 14, 16, 17 i 19 wspomnianego wyżej załącznika nr 1.	
Szczególną uwagę należy zwrócić na kontrolę stałości punktów nawiązania.	
          Wykonawca powinien posiadać możliwości techniczne realizacji pomiarów wysokościowej, szczegółowej osnowy geodezyjnej III klasy (niwelatory samopoziomujące-zalecane cyfrowe) oraz licencjonowane  oprogramowanie umożliwiające ścisłe wyrównanie. Sprzęt pomiarowy powinien posiadać aktualne świadectwo atestacji  oraz  protokoły sprawdzenia wewnętrznego. Całą sieć należy pomierzyć przy użyciu urządzeń pomiarowych umożliwiających osiągnięcie dokładności pomiaru nie mniejszej niż 2,5 mm/km z możliwością automatycznego zapisu i kontroli obserwacji - celem przekazania ich Zamawiającemu.

Pomiar linii niwelacyjnych należy wykonać sprzętem spełniającym niżej określone warunki:

a) sprzęt służący do pomiaru osnowy wysokościowej powinien składać się z:

- niwelatora technicznego, samopoziomującego o powiększeniu lunety min. 24 x, błędzie średnim poziomowania osi celowej (przy użyciu kompensatora) ≤ 0,8", z automatyczną rejestracją obserwacji,

- statywu odpowiedniego dla danego typu niwelatora,

- dwóch łat trzymetrowych, nieskładnych, inwarowych lub fiberglasowych, o podziale 	kodowym lub dwóch podziałach centymetrowych (lub półcentymetrowych)   	o dopuszczalnym błędzie poszczególnych działek łaty nie większym niż 0,2 mm,

- żabek jedno trzpieniowych o wadze min. 3,5 kg.

b) przed rozpoczęciem pomiarów niwelator należy sprawdzić i zrektyfikować.

Sprawdzenie i rektyfikację instrumentu należy okresowo przeprowadzać w czasie prac po lowych. Łaty niwelacyjne powinny mieć wyznaczone poprawki do długości średniego metra.

c) poprawka łaty powinna być wyznaczona z błędem średnim do 0,15 mm/m. Łaty powinny  też mieć wyznaczony błąd miejsca zera.

Należy prowadzić dokumentację okresowych pomiarów kontrolnych używanego sprzętu.

W trakcie niwelacji geometrycznej należy stosować następujące zasady:

a) każdy odcinek mierzony jest dwukrotnie w kierunku głównym i powrotnym,

b) liczba stanowisk na odcinku powinna być parzysta, aby na obu punktach końcowych stawiana była ta sama łata,

c)  pomiar odcinka w dwóch kierunkach powinien się zaczynać od obserwacji na inną łatę,

d) długość celowej na stanowisku nie powinna przekraczać 50 m. W szczególnych warunkach terenowych (np. przejścia przez rzekę) lub w szczególnie dobrych warunkach obserwacyjnych i przy powiększeniu lunety niwelatora min. 30x maksymalna długość celowej może wynosić 75 m,

e) różnica długości celowych na danym stanowisku nie może być większa niż 0,8m,

f) linia celowa powinna przebiegać minimum na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu, 
a w terenie falistym - minimum 0,6 m nad terenem.

Należy wykonać pomiar odcinków kontrolnych w ramach realizacji projektu, w tym również należy sprawdzić wybrane sumy przewyższeń pomierzonych odcinków linii niwelacyjnych pomiędzy punktami nawiązania i porównać dane pomiaru z przewyższeniami osnowy podstawowej, celem stwierdzenia stałości punktów nawiązania.

IV. 3. Obliczenie i wyrównanie sieci.

Zaprojektowana sieć niwelacyjna stanowi układ wielowęzłowy dowiązany do punktów podstawowej wysokościowej osnowy geodezyjnej. Osnowę wysokościową należy wyrównać metodą ścisłą w układzie odniesienia wysokości PL-KRON86-NH, licencjonowanym programem posiadającym akceptację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie (np. GEONET autorstwa prof. R. Kadaja).

Obliczenia należy wykonać przy przyjęciu bezbłędności punktów nawiązania, z zastosowaniem wag charakteryzujących dokładności wykonanych pomiarów na poszczególnych odcinkach, liniach niwelacyjnych lub dla pojedynczych obserwacji wykonanych przy określeniu wysokości pojedynczych odosobnionych punktów wysokościowych. W wyniku wyrównania należy uzyskać wartości wyznaczanych wysokości punktów oraz ich charakterystykę dokładności (mo, mΔH i mH).

Wyniki wyrównania winny odpowiadać dokładnościom wymaganym przepisami ww. Rozporządzenia z 2012 roku w sprawie osnów, dla szczegółowej, wysokościowej osnowy geodezyjnej, tj. średni błąd pomiaru 1 km niwelacji obliczony w procesie wyrównania sieci niwelacyjnej mΔh ≤ +- 4mm/km, przy mo = 1,00 +- 10%.

Wyniki wyrównania powinny odpowiadać dokładnościom adekwatnym dla szczegółowej wysokościowej  osnowy geodezyjnej 3 klasy, tj mdh ≤ ± 4 mm/1km, lub mH≤ ±0.01m.

Na podstawie wyników wyrównania należy sporządzić wykazy współrzędnych przestrzennych z podaniem średniego błędu wysokości w układzie PL-2000/5, PL-KRON86-NH, z sortowaniem do arkusza mapy w skali 1:10000.

IV. 4. Opracowanie wyników – utworzenie bazy danych punktów osnowy wysokościowej.

- Z całości prac sporządzony będzie odpowiedni operat techniczny podlegający przekazaniu    do PODGiK w Żaganiu  w formie papierowej i elektronicznej.

- Przekazaniu do PODGiK podlegać będą  odpowiednie dane numeryczne służące                     do automatycznej aktualizacji bazy osnów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe                           w  Żaganiu  ( aktualizacji podlegają bazy w Żaganiu i Szprotawie) w tym zdjęcia fotograficzne  w odpowiednich formatach.

- Wykonawca utworzy pliki wsadowe punktów dla poszczególnych klas w formacie *.xls zawierające obligatoryjnie następujące atrybuty:

- Systematyka,

- Numer (nadany - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012, numer nadany, np.: 516627.2.5004),

- Numer inny (wszystkie pozostałe numery, np. numery sprzed adaptacji),

- Id zgłoszenia lub KERG,

- Metoda pozyskania danych,

- Numer głowicy znaku,

- Rok aktualności,

- Typ stabilizacji,

- Stan stabilizacji znaku,

- Typ zabudowy,

- Sposób wyznaczenia,

- Błąd położenia punktu,

- Błąd wyznaczenia wysokości,

- Rodzaj wysokości,

- Typ punktu,

- Poziom odniesienia,

- Typ wyznaczenia wysokości,

- Punkt odniesienia wysokości,

- Opis położenia punktu,

- Identyfikator,

- Nazwa punktu,

- Miejscowość,

- Ulica,

- Numer porządkowy,

- Teren zamknięty (1-tak, 2-nie),

- Uwagi – wpisać  ‘’H_K60” ( wysokość w układzie Kronsztad 60), wysokość w układzie PL-EVRF2007-NH

- geometria

- Współrzędne X , Y w układzie 2000_15, H

- Długość i szerokość geograficzna

- pliki:

Utworzyć katalog „Osnowa wysokościowa” z bazą plików opisów topograficznych zapisanych w formacie numer_punktu.tif i numer_punktu.pdf z rozdzielczością 200 dpi.

Katalog główny „Osnowa wysokościowa” podzielić na podkatalogi zgodnie z systematyką opisaną w punkcie 3.

Nazwy plików utworzyć zgodnie z zasadą: „systematyka” – numer sekcji 1: 10 000                            w układzie 2000_15 i atrybut „numer ”.

- Wykonawca przekaże do PODGiK utworzone pliki wsadowe danych punktów osnowy wysokościowej (plik importu do programu EWID2007, katalog plików *.tif, *.pdf, inne dane) zapisaną na płytach DVD.

- Wykonawca będzie aktywnie uczestniczył  przy imporcie do w/w bazy  PODGiK w Żaganiu i Szprotawie , a w razie nieudanego eksportu, będącego wynikiem błędów w przekazanych plikach importu, niezwłocznie poprawi  pliki importu, w celu bezbłędnej aktualizacji danych.

- Dla wszystkich adoptowanych i nowych punktów  należy wydrukowań  na kalce ostateczną wersję opisów topograficznych z podziałem na  sekcje 1: 10 000 w układzie 2000_15,  w porządku: nr punktu od 1 do n.

IV. 5. Zestawienie porównawcze wyników.

1. Dla punktów adoptowanych i ponownie wyrównanych sporządzić zestawienie porównawcze

wysokości z podaniem różnic wysokości.

2. Na podstawie współrzędnych płaskich (XY) należy sporządzić szkice przeglądowe osnowy wysokościowej (1, 2 i 3 klasy) w skali 1:10000, w kroju arkusza mapy dla układu 2000 w formacie *dxf. Szkice przeglądowe wydrukować w jednym egzemplarzu na folii.

3. Ostateczną postać plików wsadowych dla aktualizacji bazy danych osnowy i mapy numerycznej należy uzgodnić z PODGiK w Żaganiu.

4. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać m. in. dane ilościowe sieci, punkty nawiązania, metodę pomiaru i zastosowany sprzęt pomiarowy (zaleca się stosowanie niwelatorów kodowych), uzyskane dokładności, sposób wyznaczenia współrzędnych płaskich (XY) punktów osnowy.

5. Skompletowanie operatu i przekazanie wyników prac do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żaganiu  . Zasady kompletowania operatu technicznego są ujęte w rozdziale 9 punkty 17 do 19 załącznika nr 1 do ww. standardu.

6. Wszelkich uzgodnień należy dokonywać z osobą upoważnioną  do nadzoru zlecenia ze strony zamawiającego, lub z inspektorem nadzoru, z odpowiednimi wpisami w dzienniku robót.

IV. 6. Skład operatu technicznego.

1. Operat techniczny należy skompletować zgodnie z rozdziałem 9 punkty od 17 do 19 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 352),  powinien zawierać akta postępowania 
i dokumentację techniczną zgromadzoną wg kolejno wykonywanych czynności geodezyjnych w tym opracowaniu, przedstawioną w formie analogowej oraz w postaci dokumentów elektronicznych.

2. Wszelkie niejasności dotyczące kompletowania operatu technicznego należy wyjaśnić w PODGiK  Szprotawie .

3. Operat techniczny przekazać do PODGiK  , w celu jego zatwierdzenia przez Starostę Żagańskiego .

4. Wymagania narzędziowe, licencje, atesty.

a) wykonawca powinien posiadać możliwości techniczne realizacji pomiarów osnowy szczegółowej, czyli odpowiedni sprzęt oraz licencjonowane oprogramowanie umożliwiające ścisłe wyrównanie sieci geodezyjnych z analizą dokładności,

b) sprzęt pomiarowy powinien posiadać aktualne świadectwo atestacji (komparacji) oraz powinien być poddany komparacji okresowej.

IV. 7. Uwagi końcowe

1. Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektora nadzoru robót geodezyjno-kartograficznych, którego zadaniem będzie m.in. :

- sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa, z instrukcjami i wytycznymi technicznymi, z zasadami wiedzy technicznej,

- sprawowanie kontroli stosowania właściwego sprzętu, rozwiązań technicznych, metod pomiarowych, osiąganych dokładności,

- weryfikacja postępu robót, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót,

- kontrola operatów technicznych z wykonanych prac,

- udział w czynnościach odbioru prac.

2. W zakresie spraw co do których brak jest jednoznacznych zapisów, należy dokonywać  uzgodnień  z Geodetą Powiatowym lub z ustanowionym Inspektorem Nadzoru.

3. Każde uzgodnienie winno mieć formę pisemną i podlega wpisowi do dziennika robót.

4. Robota podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Szprotawie .

5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót.

6. Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru są uprawnieni do przeglądania dziennika robót, kontrolowania postępu i jakości prac oraz wpisywania uwag i zaleceń wiążących Wykonawcę w granicach przedmiotu zamówienia.

7. Jeżeli niniejsze warunki nie obejmą wszystkich kwestii technicznych należy kierować się opiniami osoby upoważnionej do nadzoru zlecenia ze strony Zamawiającego, lub Inspektora Nadzoru. Wszystkie dodatkowe ustalenia wymagają potwierdzenia wpisem do dziennika robót.

Żagań , 10 maja 2016 roku.